Strategia de gestionare integrată a deșeurilor solide  
Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova





Proiect nr. 2



Septembrie 2011












Pregătit în cadrul Proiectului Guvernarea Deşeurilor - IEVP

# Abrevieri


DCD – Deșeuri de Construcţii şi Demolări
UE - Uniunea Europeană
PIB - Produsul Intern Brut
SIMD - Sistem Integrat de Management al Deşeurilor
IP & E - Informarea şi Educarea Publicului  
DMS - Deşeuri Municipale Solide
ARGD – Asociația Regională pentru Gestionarea Deșeurilor                                                                            MDMS - Managementul Deşeurilor Municipale Solide 
MDL - Lei Moldoveneşti (valută)
ONG - Organizaţie Non-guvernamentală
RDS - Regiunea de Dezvoltare Sud
ADS - Agenţia de Dezvoltare Sud
DEEE - Deşeuri din Echipamente Electrice şi Electronice
RDG - Rata de Deşeuri Generate

INTRODUCERE

Această secţiune prezintă o sinteză a direcţiilor principale de bază pentru strategia privind managementul integrat al deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS).  Acest document-cadru are la bază seminarul de informare a părţilor interesate, care a avut loc la Cimişlia, la 3 noiembrie 2010, la care au participat reprezentanţi din toate cele opt raioane din regiunea pilot. Acest document este transmis pentru comentarii tuturor localităţilor şi participanţior care au discutat continutul acestuia la seminarul "Opţiuni Tehnice Strategice" care a avut loc in iulie 2011.

## PRINCIPIILE STRATEGIEI

Dezvoltarea Durabilă şi Gestionarea Deşeurilor

Dezvoltarea durabilă este un principiu care este pe larg stabilit în întreaga lume. Aceasta se focusează asupra unei dezvoltări, care satisface necesitățile prezentului fără a compromite necesitățile generaţiilor viitoare.

Reflectând acest lucru, gestionarea durabilă a deşeurilor se referă la asigurarea faptului, că deşeurile pe care le generăm sunt gestionate într-un mod controlat pentru a limita impactul asupra mediului al eliminării acestora pe termen scurt, să fie acceptate social şi sa fie fezabile economic pe termen mediu şi lung.

Sistemele elaborate de gestionare a deşeurilor trebuie să fie:

• Adecvate: sistemele şi tehnologiile utilizate sunt potrivite pentru necesitățile specifice ale ADS;

• Posibile de implementat: sistemele dorite trebuie să fie posibil de implementat în contextul situaţiei regionale, precum şi

• La preţuri accesibile: costul sistemelor şi tehnologiilor utilizate sunt într-o gamă care poate fi financiar sustinuta de către societate.

Gestionarea durabilă a deşeurilor este, de asemenea, și utilizarea eficientă a resurselor. Acest lucru poate fi realizat prin reducerea cantitătii totale a resurselor pe care le consumăm şi prin schimbarea felurilor de produse care sunt făcute şi modul în care acestea sunt utilizate. Aceasta are ca efect pozitiv și duce la minimizarea necesitătii de sisteme, tehnologii şi costuri pentru a gestiona aceste deşeuri.

Inevitabil, unele deşeuri reziduale  întotdeauna vor fi generate, şi în gestionarea acestor deşeuri, nu trebuie să se asigure doar un nivel ridicat de protecţie a mediului, dar e important a face acest lucru într-un mod, care contribuie pozitiv la progresul economic şi social.

Aproximare

Regiunea de Dezvoltare Sud acoperă părţile de sud şi sud-est a  Republicii Moldova. Regiunea învecinează cu România în partea de sud-vest şi cu Ucraina în sud-est. Principiul de armonizare se referă la elaborarea legislației de gestionare a deşeurilor, a infrastructurii si serviciilor, care reflectă standardele, atât din ​​Republica Moldova cat şi cele din UE. Viitoarea dezvoltare regională în zonă, va avea loc în cadrul parteneriatului în creştere între Moldova şi UE, mai ales România ale căror sisteme de gestionare a deşeurilor sunt în curs de dezvoltare, fiind dezvoltate în conformitate cu directivele şi standardele UE. Implementarea progresivă a acestor standarde în Moldova va însemna că costurile de gestionare a deşeurilor va creşte în timp.

Aderarea la UE este o prioritate pentru Moldova - deşi pe termen lung - şi este o poziţie susţinută activ de România, ca parte a "pachetului Balcanilor de Vest". De aceea  UE şi Moldova au început negocierile privind Acordul de asociere UE-Moldova în ianuarie 2010, UE şi Moldova intenţionează să stabilească o zonă profundă şi extinsă de liber schimb (DCFTA) în cazul în care condiţiile relevante sunt îndeplinite şi un plan comun de acţiuni PEV a fost adoptat în februarie 2005 de către Consiliului de Cooperare UE- RM – planul, care serveşte drept instrument pentru susţinerea programului individual pentru Moldova de reforme democratice şi economice.

În acest context, este important ca gestionarea deşeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud (şi în ţară în ansamblu), să  ţină pasul cu aceste evoluţii, sa implementeze standarde similare înalte de protecţie a mediului,  ca în România (şi alte noi state membre), şi dezvoltă o abordare proprie  unică pentru gestionarea deşeurilor, în contextul politicii moldoveneşti existente şi a legislaţiei.

Ierarhia de Gestionare a Deşeurilor 

Ierarhia de gestionare a deşeurilor este un cadru conceptual simplificat, care acţionează ca un ghid pentru cele mai dorite opţiuni de gestionare a deşeurilor. Baza conceptului este de a prioritiza opţiunile de gestionare a deşeurilor pentru a maximiza durabilitatea lor, după cum urmează:

1. Reducerea: Reducerea generării deşeurilor. Unele deșeuri pot fi evitate complet, în timp ce în alte cazuri, cantităţile pot fi minimizate. O prioritate deosebită trebuie acordată reducerii la minimum a componentelor periculoase a deşeurilor, precum şi anumite materiale periculoase ar putea fi necesar să fie eliminate în întregime din fluxul de deşeuri.

2. Re-utilizare: Punerea obiectelor inapoi in utilizare, astfel încât acestea să nu intre în fluxul de deşeuri. Exemplele includ re-folosirea anvelopelor sau reîncărcarea sticlelor.

3. Reciclarea: Separarea materialelor pentru reprocesare înainte de reutilizarea lor (un exemplu fiind reutilizarea deşeurilor de hârtie pentru fabricarea hârtiei reciclate).

4. De recuperare: obţinerea valorii din deşeuri prin convertirea lor in ceva diferit. Cele două exemple principale sunt de conversie a deşeurilor organice pentru compost şi recuperarea energiei din deşeuri.

5. Eliminarea deșeurilor prin depozitare este cea mai putin atractivă opţiune de gestionare a deşeurilor. Prioritate pentru eliminarea deşeurilor este de a asigura faptul, că aceasta este realizată la un standard înalt pentru a limita impactul asupra mediului.

6. Abandonarea deșeurilor la gunoiști este o opţiune de gestionare a deşeurilor inacceptabilă. Aceasta poate provoca un impact semnificativ asupra apelor subterane, apelor de suprafaţă şi a calităţii aerului, precum şi a sănătății publice.

Subsidearității

Principiul subsidearității se referă la toate deşeurile generate într-o regiune care trebuie să fie gestionate în mod eficient în cadrul "frontierelor" acestei regiuni.

În scopul asigurării acestui lucru, o reţea integrată de facilităţi regionale pentru gestionarea deşeurilor va fi dezvoltată în cadrul ADS în următorii ani, care va servi necesităților şi cerinţelor tuturor raioanelor / regiunilor care întră în componenta sa.

În timp ce ”importul / exportul" deşeurilor din regiune pilot poate fi permisă în scopul de reciclare sau recuperare, "importurile / exporturile", în scopul depoziarii finale/ eliminării sunt extrem de nedorite. În conformitate cu proiectul strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor, fiecare dintre regiunile de dezvoltare a ţării ar trebui să fie entităţi "de sinestătătoare" în această privinţă.

Principiul proximității

Principiul proximităţii susţine eliminarea deşeurilor cât mai aproape posibil de locul de producţie. Există două forțe motrice în spatele acestui lucru: -

• transport ul deşeurilor poate avea un impact semnificativ asupra mediului; şi
• fără controale, există riscul că deşeurile pot fi pur şi simplu exportate în alte regiuni sau ţări.

Economiile de scară tind să favorizeze un tratament amplu, centralizat sau instalaţii de eliminare, întrucât principiul proximităţii favorizează o dispersare mai largă, amplasată strategic, facilităţi regionale.  Acest lucru este posibil să fie furnizat de către o reţea de facilităţi care asigură un echilibru sau "compromisul" între impactul asupra mediului şi costurile financiare.

Principiul proximităţii are două funcţii cheie: -

• Este un instrument de planificare pentru autorităţi şi întreprinderi atunci când se analizează cerinţele pentru și localizarea, facilităţii de management a deşeurilor, precum şi
• Aceasta contribuie la creşterea gradului de conştientizare în comunităţile locale privind deşeurile care sunt produse, că acestea prezintă o problemă cu care trebuie să se confrunte.


Principiul poluatorul plăteşte

Resursele de mediu sunt, în general, limitate şi utilizarea lor în activităţi de producţie şi de consum poate duce la deteriorarea lor. În cazul în care costul de poluare nu este luat în considerare în mod adecvat în sistemul de preţ, piaţa nu reuşeşte să reflecte deficitul de astfel de resurse.

Principiul care urmează să fie utilizat pentru alocarea costurilor de prevenire a poluării şi măsurile de control pentru a încuraja utilizarea raţională a resurselor limitate de mediu şi pentru a evita denaturarea în comerţul internaţional şi de investiţii, este aşa-numitul "poluatorul plăteşte". Acest principiu înseamnă că poluatorul ar trebui să suporte cheltuielile de realizare a măsurilor menţionate mai sus, luate de către autorităţile publice pentru a se asigura că mediul este într-o stare acceptabilă. Cu alte cuvinte, costul serviciilor de gestionare a deşeurilor ar trebui să se reflecte în preţul acestor servicii.

Deschidere şi Transparenţă

Gestionarea deşeurilor este un domeniu major privind cheltuielile publice. Deschiderea şi transparenţa este esenţială pentru alocarea corectă a resurselor publice şi dezvoltarea economiei de piaţă.

În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, deschiderea şi transparenţa se referă la implementarea progresivă a procedurilor deschise de licitaţie pentru servicii, evaluare imparţială a observaţiile de licitaţie, şi chiar punerea în aplicare a standardelor. Licitaţiile deschise vor fi stabilite pentru toate serviciile de gestionare a deşeurilor. Elaborarea modelelor standard pentru contractile de colectarea şi eliminare a deşeurilor, este un domeniu care necesită o atenţie prioritară.

# 2. Prezentare GENERALĂ  şi ASPECTE CHEIE

Servicii efective şi eficiente de gestionare a deşeurilor sunt esenţiale pentru sănătatea publică, dezvoltare economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protecţia mediului. Actualul sistem de management al deşeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud se caracterizează printr-un amestec de bune practici de guvernare a deşeurilor şi neajunsurile pe care trebuie să fie abordate. Administrarea ADS este hotărâtă să continue eforturile în vederea îmbunătăţirii serviciilor de gestionare a deşeurilor şi pentru stabilirea unui sistem integrat și uniform de gestionare a deşeurilor.

Serviciile de colectare a deşeurilor menajere sunt oferite in toate orasele din regiune şi sunt organizate separat pentru fiecare oraş. În mediul urban colectarea deșeurilor are o acoperire de 100%, în timp ce în mediul rural nu există nici un serviciu de colectare a deşeurilor. Prin urmare, rata de colectare pentru întreaga regiune este aproximativ de 25%. Frecvența de oferire a serviciilor şi echipamentele necesare de colectare vor fi revizuite.

În cadrul strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor ţara şi-a stabilit ca prioritate reciclarea şi valorificarea resurselor. Reciclarea este discutată în strategie urmînd directivele UE. În absenţa datelor disponibile pentru Moldova cu privire la diferitele fluxuri de deşeuri, precum şi gradul de reciclare şi a ratelor de recuperare, strategia naţională nu stabileşte obiective şi nu-şi asumă ratele de reciclare, cu excepţia cazului de DEEE, în cazul în care obiectivului stabilit este de 4 kg/ cap de locuitor pe an, până în 2015. În absenţa unui sistem de reciclare modern, ratele de reciclare realizate de către sectorul privat sunt, de obicei în jurul valorii de 15 la 20% în oraşe. În scopul construirii bazei pentru aceste activităţi, cerințele pentru valorile reciclabile colectate trebuie să crească. Sistemele de colectare selectivă pot duce la creştea în mod semnificativ a costurilor de întreținere a sistemului, în timp ce punerea in functiune a unor centre de colectare poate fi financiar mai eficientă. Diverse facilități şi sistemele de colectare selectivă vor fi analizate cu atenţie şi echilibrate.

Regiunea are aproape la fel de multe depozite de deşeuri ca localități. Facilitățile de eliminare a deșeurilor nu sunt depozite de deşeuri construite conform normelor inginerești şi nu au permis de mediu pentru funcţionare. Depozitele sunt de obicei situate foarte aproape de zonele rezidenţiale şi în cele mai multe locaţii administraţia locală doreşte să le închidă sau să le modernizeze. Regionalizarea eliminării deșeurilor şi, prin urmare fie, modernizarea unor site-uri vechi sau deschiderea unor site-uri noi este dorită. În acest scop, o baza de date privind starea şi potenţialul tuturor site-urilor existente a fost elaborată, pentru a desemna situri, fie pentru închiderea sau modernizarea şi extinderea staţiilor, pentru a deveni stații mici sau medii de transfer sau rampe de gunoi regionale.

În prezent, regiunea este deservită de către întreprinderile de utilităţi publice organizate in fiecare oraș sau fiecare raion, care oferă servicii de colectare a şi depozitare adeşeurilor în zonele respective. În ceea ce priveşte obiectivele administraţiei locale de a stabili un sistem integrat de gestionare a deşeurilor în regiune, un rol esenţial pentru atingerea acestui obiectiv va fi selectarea unui model de livrare a serviciului. Viitoarea instituţionalizare şi stabilire a serviciilor vor asigura faptul, că priorităţile stabilite la nivel regional sunt îndeplinite şi că, sistemul integrat de gestionare a deşeurilor este în vigoare.

Datele corecte despre generarea deşeurilor sunt esenţiale pentru procesul de luare a deciziilor şi prezintă un mare factor care lipsește în Republica Moldova.  Deşeurile nu sunt cântărite la depozitele de deşeuri, cu excepţia unui audit efectuat în 2011 de către GIZ in Soldanesti, nu a existat nici un audit făcut pentru deşeuri în ţară. În absenţa unor date exacte, estimări şi prognoze privind cantitatea de deşeuri şi compoziţia lor, s-au efectuat pe baza datelor de audit al deşeurilor efectuat de catre GIZ , datele din judeţele învecinate din România, rapoartele intocmite de catre companiile de gospodarire comunala şi a opiniei experţilor bazat pe observaţii în timpul ieşirilor în teren.

Conştientizarea şi participarea publicului este critică pentru a efectua şi sprijini gestionarea deşeurilor la nivel municipal şi regional. În ciuda complexităţii crescânde a problemelor privind deşeurile, schimbările în curs de desfăşurare în sistemele de tratare a deşeurilor, noi investiţii în instalaţiile de deşeuri, de performanţă a obiectivelor de evitare a deşeurilor şi măsuri adecvate în reciclarea deşeurilor şi alte activităţi - toate strategiile de gestionare a deşeurilor necesită neapărat implicarea gospodăriilor, întreprinderilor, a tinerilor şi a societăţii civile, ca o amplă consultare publică şi suport în rezolvarea problemelor privind deşeurile în caz de necesitate. Participarea publicului va fi integrată cît mai devreme posibil la etapa de planificare.

SCOPURI ŞI OBIECTIVE 

Scopul principal, care trebuie să fie realizat la nivel comunitar al ADS este: instituirea unui sistem integrat şi sigur pentru mediu şi economic eficient, pentru gestionarea deşeurilor în regiune.

Direcţiile majore de politici în domeniul gestionării deşeurilor în Republica Moldova până în 2025 includ:

• Colectarea separată a principalelor tipuri de deşeuri reciclabile care urmează să fie prevăzute pentru întreaga populaţie
• Îmbunătăţirea acoperirei  de colectare, prin creşterea vehiculelor de colectare a deşeurilor
• materialelor reciclabile, cum ar fi uleiuri uzate, baterii auto, textile, sticlă, plastic şicauciucuri
• Reducerea şi dacă este posibil, eliminarea impactului negativ asupra mediului şi de  risc prentru sănătatea publică cauzate de practicile prezente de eliminare  a deşeurilor


Pentru a atinge acest obiectiv, Strategia Naţională stabileşte următoarele obiective principale:

• Dezvoltarea sistemelor de colectare separată, statiilor de sortare, compostare şi reciclare;
• Îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor şi dezvoltarea staţiilor de transfer;
• Dezvoltarea capacităţii depozitului de deşeuri;
• Îmbunătăţirea guvernării în domeniul gestionării deşeurilor;

În continuare, strategia naţională dă obiective specifice pentru o serie de fluxuri de deşeuri:

• deşeurilor de ambalaje
• reziduri ale biomasei  din agricultură, gunoi de grajd, deşeuri de lemn din industria de prelucrare a lemnului
• apă reziduală de la tratarea nămolului
• anvelope
• vehiculele scoase din uz
• deşeurile de echipamente electrice şi electronice
• deşeuri periculoase, cu excepţia uleiului uzat
• ulei
• baterii

Ținte

Instituirea sistemului de management integrat al deşeurilor în regiune se referă la realizarea următoarelor ținte pe termen scurt, mediu, si lung:

Colectare primara a deșeurilor municipale:

- Extinderea serviciilor de colectare urbane in zonele adiacente

- Pe termen scurt (2015)– acoperirea in zona de 15 – 20 km in jurul oraselor

- Pe termen mediu (2020) – acoperirea cu servicii de colectarea 100% in urban si 75% rural (cu populatie peste 500 locuitori)

- Pe termen lung (2025) - 100% în mediul rural (cu populatie peste 500locuitori)

Depozitare si transfer:

- Pe termen scurt, 2015, amenajarea gunoistilor intercomunale (3-5 per raion)

- Pe termen mediu, de la aprx. 200 de depozite neconforme la maxim 7 depozite de deşeuri

- Pe termen lung, depozitare deseurilor in maxim 3 depozite regionale

Tabel 1: Tinte pentru reciclare si/sau tratare corespunzatoare a deseurilor specifice

|  | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sticla/PET/Hartie - ținte stabilite ca % din totatul de deșeuri reciclabile generate | 10% - 20 % reciclate (rural – urban) | 20 – 30 % reciclate (rural – urban) | 30 – 40 % reciclate (rural – urban) |
| Deșeuri Electrice si electronice | In directa legatura cu legislatia nationala cu privire la responsabilitatea producatorilor. |
| Deșeuri Periculoase : baterii, acumulatoare, cauciucuri, pesticide, ulei uzate, becuri | In directa legatura cu legislatia nationala cu privire la responsabilitatea producatorilor. |
| Deseuri de constructii | 40% tratate corespunzator | 55% tratate corespunzator | 70% tratate corespunzator |
| Deseuri voluminoase | 40% tratate corespunzator | 55% tratate corespunzator | 70% tratate corespunzator |
| Biodegradabile (dejectii animaliere, deseuri de gradina, vegetale, fitosanitare) | 25% nu ajung la gunoiște | 50% nu ajung la gunoiște | 75% nu ajung la gunoiște |

Prognoza

Prognozele privind deşeurile generate şi modificările în compoziţia lor, este o bază pentru definirea unor metode diferite pentru tratarea acestora, parametrii diferitor instalaţii şi  calculul costurilor şi beneficiilor viitoarelor investiţii în sistemul de gestionare a deşeurilor. Dinamica populaţiei şi ratele de generare a deşeurilor sunt proiectate în următorii 15 ani.

Prognoza generării deşeurilor depinde de două variabile majore: populaţia şi condiţiile economice din zona prognoztă. Creşterea economică va permite creşterea cheltuielilor şi a consumului, care va duce la creşterea cantităţii de deşeuri generate pe gospodărie. Ca un indicator al condiţiilor economice pe care ne bazam pe PIB.

PIB-ul
Potrivit previziunile Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, în Republica Moldova, rata de creştere a PIB este estimată la aproximativ 5% anual.   PIB-ul din Republica Moldova este puternic influenţat de Chişinău, care este considerat cel mai dezvoltat oraş.
Regiunea Sud este  mai puţin  dezvoltată, ca alte regiuni. Astfel, în baza discutiilor cu autorităţile locale şi a opiniiei experţilor, am luat în considerare în calculele noastre, o rată de creştere a PIB pentru regiunea de sud de 2,5% anual.

Prognozarea populaţiei  
Datele privind populaţia este preluată din informaţia de bază pentru această strategie. Pe baza acestor informaţii a fost calculată  o rată de scădere de 0,2 la nivel naţional şi a fost aplicată în regiune pentru prognozarea populaţiei. Incepand cu o populaţie de 542.20 mii de locuitori în 2010, ulterior va exista o scădere constantă a numărului populaţiei ajungând la un total de 2,95% în 2025, valoare care corespunde numărului de 526.16 mii de locuitori în regiunea de sud.

Figura 1: Prognoza propulatiei 2010-2030 (in mii persoane)

Generarea deşeurilor
Rata de generare a deşeurilor (RGD), este considerată ca fiind cantitatea deşeurilor generate de către un locuitor într-o singură zi. Există diferenţe între cantităţile de deşeuri generate în mediul rural şi în mediul urban. Pe baza informaţiilor disponibile în strategiile naţionale şi a avizului experţilor, am luat în considerare în calculul nostrum, o rată de generare a deşeurilor  de 0,7 kg / locuitor / zi în mediul urban şi 0,5 kg / locuitor / zi în zonele rurale. RGD este mult corelată cu PIB-ul, ceea ce înseamnă că va creşte pe măsură ce creşte PIB-ul, atingând o valoare de stabilizare de 0.89 kg / locuitor / zi pentru mediul urban şi 0.64 kg / locuitor / zi pentru zonele rurale în 2020. Se consideră că politicile de prevenire a deşeurilor vor fi eficace în 2020.

Bazat pe estimări şi calcule, deşeurile generate în 2010 sunt considerate ca având o valoare de 109142.3 tone / an. Se consideră, că producerea deşeurilor va ajunge la o valoare de vârf de 136942.2 în 2020, ceea ce înseamnă o creştere de 20,3% din valoarea de bază în 2010. Această valoare de vîrf, corespunde nivelului de stabilitate a valorii RGD. Din cauza RGD constante şi a scăderii populaţiei, cantitatea deşeurilor va scădea atingând o valoare de 135578.2 tone / an, ceia ce corespunde la o scădere de 1% din 2020 şi o creştere de 19,5% comparativ cu 2010.

Totalul deşeurilor generate sunt prezentate în figura de mai jos:

Figura 2: Prognoza cantitaii deseurilor generate anual in tone

Fluxurile deşeurilor, care sunt vizate ca recuperabile în Regiunea ADS, sunt următoarele:
• fracţiunile compostabile din fluxul deşeurilor biodegradabile (deşeuri verzi); şi
• fracţiunile reciclabile cu valoare economică pentru recuperare şi anume hârtia şi cartonul, plasticul, metalul şi sticla.

Nu există nici o informaţie în Republica Moldova cu privire la compoziţia deşeurilor municipale. În absenţa datelor, o estimare înaltă şi joasă a conţinutului de reciclare  a fost realizată, bazându-se pe datele existente în ţara vecină, România, indicaţiile Băncii Mondiale şi a avizului experţilor.

Tabelul 2. Compararea compoziţiei deşeurilor din două judeţe din România

| Tipul deşeurilor | Judeţul Galaţi | Judeţul Vaslui (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Regiunea urbană (%) | Regiunea rurală (%) |  |
| Hîrtie şi carton | 9 | 4 | 7,5 |
| Plastic | 9 | 6 | 7,1 |
| Metal | 3 | 1 | 1,7 |
| Sticlă | 3 | 1 | 3,9 |
| Biodegradable | 50 | 65 | 55,6 |
| Deşeuri de grădină | 3 | 0 | - |
| Composit | 3 | 0 | - |
| Textile | 3 | 2 | 4,6 |
| Minerale | 8 | 3 | - |
| Alte deşeuri | 9 | 18 | 19,6 |
| total | 100 | 100 | 100 |

Tabelul 3. Compoziţia deşeurilor în baza tipurilor de venit pe ţări, Banca Mondială, 2006

|  | Ţări cu venit redus | Ţări cu venit mediu | Ţări cu venit mare |
| --- | --- | --- | --- |
| Compopstarea deşeurilor | % |
| Biodegradable | 40 spre 85 | 20 spre 65 | 7 spre 55 |
| Hîrtie şi carton | 1 spre 10 | 15 spre 40 | 15 spre 50 |
| Plastic | 1 spre 11 | 2 spre 13 | 2 spre 20 |
| Metal | 1 spre 5 | 1 spre 5 | 3 spre 13 |
| Sticlă | 1 spre 10 | 1 spre 10 | 4 spre 10 |
| Cauciuc | 1 spre 3 | 1 spre 5 | 2 spre 12 |
| Altele (nisip, cenuşă, etc) | 15 spre 50 | 15 spre 40 | 5 spre 20 |

Moldova cade în marja ţărilor cu un venit mediu pe cap de locuitor de 2,854 USD, menţionat în 2009 de Banca Mondială.

Compoziţia estimată a fluxurilor de deşeuri este prezentată în tabela de mai jos.

Tabelul 4.  Fluxurile de deşeuri potrivit două scenario privind componeţa deşeurilor .

| Tipul de deşeuri | % |
| --- | --- |
|  | Urban | Rural |
| Hîrtie şi carton | 10 | 4 |
| Plastic | 9 | 6 |
| Metal | 2 | 2 |
| sticlă | 4 | 2 |
| Biodegradable | 45 | 60 |
| Alte deşeuri (gunoi de grajd, deşeuri inerte, CD, cauciucuri, textile, etc) | 30 | 26 |
| total | 100 | 100 |

Cantităţile de deşeuri care urmează să fie tratate / reciclate sunt prezentate în figura de mai jos, anul de referinţă 2010.

Figura 3: Tone de deşeuri reciclabile în 2011, ariile urbane şi rurale

COMPONENTELE STRATEGIEI

Cadrul Strategiei este împărţit în şase componente. Deşi strategia a fost împărţită în acest mod, trebuie de recunoscut faptul că toate componentele sunt inter-dependente.Progresele într-un component, prin definiţie, va afecta progresul în toate celelalte componente.

Cadrul strategiei pentru fiecare component este discutat în secţiunile următoare.

# PartEA II. Cadrul Strategiei

DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ

Strategia integrată de gestionare a deşeurilor (SIGD) pentru Regiunea de Dezvoltare Sud cuprinde următoarele principii-cheie care au fost sugerate de către participanţii la seminarul din noiembrie 2010 cu participarea reprezentanţilor unor instituţii guvernamentale relevante la nivel naţional, regional şi municipal:

• necesitatea de a simplifica structurile administrative cu scopul de a obţine, în măsura în care este posibil, "unică sursă de responundere", pentru sarcinile asumate;

• separare şi definirea clară a rolului şi responsabilităţilor diverselor organisme naţionale şi locale implicate în sistemul de gestionare a deşeurilor;

• identificarea şi dezvoltarea oportunităţilor de a spori cooperarea intercomunală şi cooperarea în întreaga ADS;

• Introducerea transparenţei şi responsabilităţii sporite a publicului cu privire la furnizarea serviciilor;

• încurajarea concurenţei în sectorul privat, prin procese de licitaţie deschisă şi transparentă, în care întreprinderile municipale vor participa;

• punerea în aplicare a cadrului legal cu privire la monitorizarea gestionării deşeurilor cu introducerea sancţiunilor relevante de către autorităţile locale;

• crearea unui organism regional special pentru urmărirea tuturor datelor privind gestionarea deşeurilor, colectarea şi eliminarea deşeurilor; şi

• adoptarea tehnologiilor durabile şi a sistemelor de management.

Aplicarea acestor principii de gestionare a deşeurilor trebuie să fie făcută în conformitate cu cadrul juridic relevant. În acest context putem menţiona trei legi relevante:

• Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435 din 28.12.2006
• Legea privind administraţia publică locală, nr.  436 din 28.12.2006
• Legea serviciilor publice de gospodărire comunale, nr. 1402 din 24.10.2002

Analiza cadrului legal identifică următoarele puncte cheie:
• Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor este o competenţă de prim nivel (de exemplu, sat, oraş etc), Legea privind descentralizarea administrativă, art. 4 alineatul (1) litera (b)).
• autorităţile locale de nivelul întîi şi al doilea pot coopera pentru a asigura proiecte sau servicii publice care necesită eforturi comune ale acestor autorităţi, sub rezerva unor acorduri prin care se abordează  luarea deciziilor şi finanţarea activităţilor comune (Legea privind descentralizarea administrativă, Art. 5. ). Accentul este pus pe guvernele locale de nivelul doi (raioane de exemplu), să se asocieze cu alte autorităţi publice locale pentru realizarea lucrărilor publice şi a serviciilor pentru a promova şi proteja interesele autorităţilor locale (Legea privind administraţia publică locală, art. 14 (j) şi Art. 43 (t)). În baza acestui lucru, este clar, că autorităţile locale de nivelul al doilea se poate asocia unele cu alte.
• Există o gamă largă de opţiuni în ceea ce priveşte modul în care serviciile de gestionare a deşeurilor pot fi livrate (Legea privind serviciile municipale publice, art. 10), dar preferinţele politice ar putea favoriza crearea contractelor de parteneriat public-privat (Legea privind descentralizarea administrativă, articolul 5) .

Aplicarea principiilor de mai sus şi a cadrului legal la strategia de gestionare a deşeurilor, propusă pentru Regiunea de Dezvoltare Sud a fost discutată la un atelier de lucru cu factorii de decizie de nivel local şi naţional, la data de 1 aprilie 2011. Mai precis, opţiunile de instituire a unei "Asociaţii" sau "Companii" la nivel de raion, prin care să fie pusă în aplicare strategia de gestionare a deşeurilor, au fost luate în considerare. Astfel a fost convenit:

Modelul cel mai relevant este crearea unei Asociaţii ale Municipiilor, cu organul principal - Adunarea Generală - formată din delegaţi ai raioanelor.

Roluri diverse şi responsabilităţi instituţionale trebuie să fie separate şi clar definite pentru a aborda problemele existente, cum ar fi:

• Dublarea eforturilor;

• Lacune în furnizarea serviciilor;

• Lipsa de standardizare;

• Lipsa de cooperare şi coordonare; şi

• Conflictele de interese în cazul în care o unitate se angajează în mai mult decît un rol, în special rolurile de client si operator.

Pentru  funcționarea  eficientă (şi ca urmare  durabilă) a unui sistem regional de gestionare a deşeurilor,  ar trebui să existe patru roluri distincte în cadrul sistemului său instituţional şi anume:

• Politic / planificare, acest rol se referă la politicile şi planurile care vor fi adoptate pe termen lung pentru a asigura faptul, că gestionarea deşeurilor îndeplineşte obiectivele naţionale.
• Client (colectare şi eliminare); acest rol se referă la contractarea uneia sau mai multor entităţi pentru a furniza servicii de gestionare a deşeurilor în conformitate cu politicile şi planurile existente şi gestionarea acestor contracte.
• Operator (colectare şi eliminare); acest rol se referă la furnizarea serviciilor de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu contractele încheite.
• De reglementare, acest rol se referă la asigurarea faptului că cerinţele contractului sunt îndeplinite.

Mai precis, sarcinile, care ar trebui să fie întreprinse în fiecare dintre aceste roluri includ următoarele:

• Politic / planificare

o Dezvoltarea şi implementarea strategiilor de gestionare a deşeurilor solide şi a obiectivelor de performanţă.

o Planificarea regională pentru investiţii în scopul tratării deşeurilor şi a instalaţiilor de eliminare.

o Date privind generarea şi utilizarea deşeurilor.

o Proiectarea si implementarea unor programe de educare publică şi iniţiative.

• Client

o Elaborarea planurilor operaţionale (fie de colectare sau eliminare) pentru a răspunde strategiei şi obiectivelor de performanţă.

o Pregătirea documentelor de licitaţie, evaluare şi de atribuire a contractelor.

o Monitorizarea performanţelor contractantului şi a conformităţii cu caietul de sarcini.

o Generarea veniturilor şi a plăţilor conform contractului de servicii.

• Operator

o Prestarea serviciulor specificate de gestionare a deşeurilor (fie de colectare sau eliminare), în conformitate cu specificaţiile şi condiţiile contractului.

o Pot fi intreprinderi municipale sau contractanţi privaţi.

• De reglementare

o Monitorizarea performanţei operatorului(lor) pprivind conformitatea cu legislaţia naţională şi / sau cu standardele regionale de mediu în care acestea se referă la calitatea apei, solului şi a aerului.

o Iniţierea măsurilor corective, cum ar fi acţiuni legale / amenzi împotriva operatorilor care nu se conformează cu standardele de mediu.

Un alt aspect important care contribuie la eficacitatea fiecărui sistem de management integrat al deşeurilor este legat de nivelul de cooperare între municipalităţi în cazul în care sistemul este pus în aplicare.

La atelierul din 1 aprilie 2011, părţile interesate au convenit că furnizarea serviciilor de gestionare a deşeurilor ar trebui să fie efectuate prin contracte încheiate între Asociaţii şi sectorul privat, şi că Asociaţia propusă ar putea juca rolul de politică / planificator, client şi de reglementare.

Cu toate acestea, sa convenit, de asemenea că, pentru a fi eficient, Asociaţia ar trebui să fie organizată în aşa fel încât membrii cu drept de vot ai Asociaţiei, vor vota numai la acele aspecte care îi privesc pe oamenii pe care îi reprezintă, de exemplu, un contract pentru furnizarea unui serviciu de gestionare a deşeurilor în unele raioane, vor vota doar membrii Asociatiei a căror rezidenţi sunt serviţi de contract, dar nu şi de alţi membri ai Asociaţiei. În acest fel, Asociaţia va asigura coordonarea activităţilor de gestionare a deşeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud şi va oferi flexibilitatea necesară pentru a asigura că deciziile sunt luate de către cei din cadrul Asociaţiei, care vor fi afectaţi de aceste decizii.

În vederea realizării acestor cerinţe, părţile interesate au convenit la seminarul din aprilie 2011 că Asociaţiile vor fi constituite pentru a permite crearea unor comisii, care vor supraveghea toate aspectele legate de organizarea licitaţiilor, încheierea contractelor, gestionarea contractelor referitoare la serviciile care sunt furnizate la nivel local. Activitatea comisiilor vor fi susţinute de către personalul Asociaţiiei şi vor fi efectuate în conformitate cu principiile de management, transparenţă şi responsabilitate, care sunt aprobate la nivel de Asociaţie.

În special, comitetele vor supraveghea contractele legate de colectarea, tratarea / reciclarea şi eliminarea deşeurilor.

Colectarea deşeurilor

În prezent, există puţină cooperare în domeniul colectării deşeurilor între numeroasele municipalităţi. În consecinţă, există o variaţie mare în standardul serviciilor oferite publicului. Într-adevăr, într-un număr de comunităţi din întreaga regiune pilot (în special cele din zonele rurale) nu există nici un serviciu de colectare în general.

Sa convenit ca viitoarele oportunităţi de a spori nivelul de cooperare, inclusiv procedurile de licitaţie, standardizare, caietul de sarcini şi specificaţiile de serviciu, vor fi identificate şi dezvoltate.

Este recunoscut faptul că numeroase avantaje, dar nu neapărat limitate la următoarele, vor fi realizate prin o mai mare cooperare:

• Schimbul şi armonizarea de cunoştinţe şi expertiză.
• O mai bună utilizare a vehiculelor şi a echipamentelor.
• Economii consolidate prin contractarea comună a zonelor urbane (economii de scară).

Procesul de standardizare initial va implica un numar mic de comunităţi "pilot" în cadrul cărora exerciţii model de licitaţie şi servicii de colectare a deşeurilor vor fi introduse. Acest lucru va permite serviciilor să fie monitorizate îndeaproape şi, dacă este necesar, modificate. Lecţii învăţate în această fază pilot, vor fi aplicate într-o abordare regională revizuită de colectare a deşeurilor.

Sistemele de tratare / reciclare şi eliminare a deşeurilor, care îndeplinesc standardele moderne de mediu, beneficiază financiar de pe urma economiilor de scară: costuri unitare pe gospodărie pentru reducerea tratării/ reciclării şi eliminării deşeurilor, în timp ce dimensiunea instalaţiilor de tratare / reciclare sau eliminare a deşeurilor creşte. Acest lucru înseamnă că instalaţiile centralizate cu siguranţă pentru mediu, pentru tratare / reciclare şi eliminare a deşeurilor sunt mai puţin costisitoare pe unitate, decât facilităţile la nivel local, care servesc comunităţilor individuale. Cu toate acestea, costul transportului materialelor la instalaţiile centralizate duce la creşterea costurilor în raport cu transportul la instalaţiile locale. Zona care este deservită de instalaţiile centralizate de tratare / reciclare sau eliminare a deşeurilor,  ar trebui să fie definită ţinându-se cont de aceste considerente.

Imaginea de mai jos prezintă sub-regiunile din RDS din Moldova, care vor fi deservite de facilităţile proprii de tratare / reciclare şi eliminare a deşeurilor.

Fiecare sub-regiune include următoarele raioane:
Subregiune 1: Formată din raioanele Leova, Cimişlia, Basarabeasca 
Subregiune 2: Formată din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă 
Subregiune 3: Formată din raioanele Cantemir, Cahul, Taraclia

Sub-regiunile -oferă o bază pentru definirea structurii Asociaţiei în cadrul a 3 diviziuni, în care fiecare diviziune corespunde unei sub-regiuni. Deciziile referitoare la furnizarea serviciilor de tratare / reciclare şi eliminare a deşeurilor în fiecare sub-regiune, poate fi făcută de raioanele din diviziunea relevantă, care vor acţiona ca un comitet al Asociaţiei.

Elementele-cheie care urmează să fie convenite, în scopul stabilirii asociaţiei includ următoarele:

1. Membrii Asociaţiei
Denumirea raioanelor care vor participa în asociaţie trebuie specificate.

2. Forma juridică a Asociaţiei
Forma juridică a Asociaţiei va fi specificată.

[Notă: Acest lucru depinde de formele juridice care sunt disponibile în Moldova. În consecinţă, această secţiune va fi finalizată la recomandarea Grupului PCC / Consultativ]

3. Scopul şi obiectivul Asociaţiei
Scopul Asociaţiei este de a crea un parteneriat între raioanele din Regiunea de Dezvoltare Sud. Obiectivul este de a pune în aplicare în comun o strategie de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, şi astfel să contribuim la sănătatea şi bunăstarea locuitorilor din regiune şi la obiectivele de mediu ale statului.

4. Durata Acordului Asocaţiei
Acordul Asociaţiei va fi valabil pe perioada strategiei de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, şi poate fi prelungit de către părţi.

5. Drepturile şi obligaţiile părţilor la Asociaţie

Părţile la acord vor fi obligaţe să participe în asocaţie, să participe la şedinţele asociaţiei, să-şi exprimate voturile şi să plătească taxele şi tarifele aprobate de asociaţie.

6. Furnizarea serviciilor de gestionare a deşeurilor
Modul în care serviciile de gestionare a deşeurilor vor fi livrate vor fi specificate, inclusiv implementarera / construcţia / procurarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor / echipamente, precum şi funcţionarea acestor instalaţii / echipamente

7. Dreptul de proprietate asupra bunurilor
Dreptul de proprietate asupra bunurilor (inclusiv terenurile necesare pentru instalaţiile de gestionare a deşeurilor) vor fi specificate, ca aparţinând Asociaţiei, împreună cu orice datorii legate de aceste bunuri. La momentul cînd Asociaţia încetează să mai existe, terenul va fi returnat comunităţii în care se află, într-o stare care satisface cerinţele de stat. Bunurile şi echipamentele vor fi vândute şi veniturile primite de la vânzarea echipamente, se vor acumula în raioane, în conformitate cu procentul lor de vot in cadrul Asociatiei.

8. Tarife şi comisioane
Principiile şi metodologia pentru calcularea tarifelor şi taxelor vor fi specificate

9. Structura şi funcţionarea Asociaţiei
Structura şi funcţionarea Asociaţiei va reflecta principalele puncte convenite la atelierul de la 1 aprilie: (i) toţi membrii Asociaţiei vor participa la Adunarea Generală, (ii) un Comitet executiv va supraveghea activităţile Asociaţiei; (iii) un statut executiv va raporta către Comitetul executiv. Va fi un comitet al Diviziei pentru fiecare din cele 3 sub-regiuni deservite de către Asociaţie.

10. Management financiar
Membrii Asociaţiei vor achita costurile administrative ale Asociaţiei proporţional cu populaţia lor.
Asociatia va dispune de conturi bancare proprii si va fi responsabilă pentru venituri şi cheltuieli.

În fiecare sub-regiune o nouă entitate va fi creată, care va purta responsabilitate pentru gestionarea deşeurilor pentru întreaga sub-regiune. Mai mult decât atât, aceste asociaţii vor trebui să coopereze strâns între ele, în scopul pregătirii politici coerente şi a planurilor de acţiune  pentru gestionarea deşeurilor  pentru viitorul sistem regional  integrat  de gestionare a deşeurilor.

Pe baza experienţei întreprinse cu alte sisteme regionale, Tabelul 1 de mai jos arată care entităţi ar putea îndeplini rolul principal pentru numeroase activităţi în cadrulstrategiei regionale de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud.

# Colectarea şi reciclarea deşeurilor

Colectarea deşeurilor joacă un rol important în influenţarea calităţii mediului urban. Standardul serviciilor, nivelul de salubritate a unui oras reflectă, performanţa autorităţilor urbane. Măturarea străzilor, colectarea şi transportul deşeurilor vor fi cele mai vizibile aspecte publice de gestionare a deşeurilor municipale solide. Serviciu de colectare a deşeurilor nu există în zonele rurale. Introducerea sistemelor de colectare selectivă în mediul urban este extrem de dorit si este déjà in curs de desfasurare in zone pilot in fiecare centru urban din raion.  Colectarea selectiva se va face pe 4 fractiuni.

Măturarea străzilor, colectarea şi transportul deşeurilor vor fi cele mai vizibile aspecte publice de gestionare a deşeurilor municipale solide. Vizibilitate publică ridicată şi costurile ridicate de colectare a deşeurilor şi a serviciilor conexe, înseamnă că este un domeniu important care urmează să fie menţinut în întreaga regiune pilot a ADS, şi performanţa actuală trebuie să fie aprobată în consecinţă.
Prevederile unui sistem eficace şi eficient de colectare a deşeurilor şi de transport este vital pentru a reduce la minimum riscurile pentru sănătate, asociate cu deşeurile. Un obiectiv cheie al strategiei, va fi de a încuraja furnizarea unui sistem periodic şi eficace de colectare a deşeurilor şi a serviciilor de eliminare pentru întreaga populaţie din RDS, printr-o strânsă colaborare cu autorităţile municipale şi întreprinderile municipale existente. Bazându-se pe sistemul existent şi introducerea unor îmbunătăţiri specifice operaţionale, în colaborare cu autorităţile municipale, acesta va fi realizat în cel mai  eficient cost-mod.

Recenziile de bază sugerează că serviciile de gestionare a deşeurilor sunt organizate în numai zonele urbane din regiunea pilot, în care locuiesc nu mai mult de 25% din totalul populaţiei. Din aceasta se poate concluziona, că marea majoritate a populaţiei din regiune nu are acces la un serviciu organizat de colectare a deşeurilor, dacă este cazul, la toate. Acest procent scăzut de acoperire a apărut în urma unei serii de constrângeri, inclusiv al nivelului scăzut de investiţii şi recuperare a costurilor, insuficiente vehicule pentru colectare şi tomberoane şi platforme insuficiente pentru eliminarea deşeurilor şi, de asemenea a dificultăţilor de acces la anumite domenii din cauza legăturilor proaste de transport, a naturii topografiei locale şi densitatea urbana joasa. Această situaţie trebuie să fie îmbunătăţită în cazul în care standardele de gestionare a deşeurilor în întreaga regiune pilot trebuie să fie controlate şi fluxul deşeurilor municipale gestionate în mod eficient. Extinderea acoperirii serviciului de colectare va reduce acoperirile basculare, arderea în stradă a deşeurilor şi eliminările necontrolate, toate acestea predomină în prezent în întreaga regiune.

Localităţile din regiune sunt destul de mici şi cuprind 284 de sate în 209 de unităţi ale administraţiei publice. 90% din populaţie trăieşte în localităţi cu o populaţie mai mică de 5.000 de persoane. În total sunt 10 oraşe, dintre care 8 sunt centre raionale. Cel mai mare dintre acestea este oraşul Cahul cu 40,700 de oameni. În aproape toate oraşele, serviciile de colectare a deşeurilor ruleaza de zi cu zi, atât la blocuri cît şi la case, Basarabeasca şi Taraclia fiind o excepţie şi având un serviciu cu frecvenţă mai mică. Servicii cu o frecvenţă înaltă de colectare duc la costuri ridicate de funcţionare a sistemului. Există o lipsă a suficientelor compartimente şi vehicule de colectare a deşeurilor. Colectarea în unele regiuni din Est este mult mai complicată din cauza teritoriului autonom al Găgăuziei, care separă aceste părţi de restul regiunii. Cu excepţia a 2 orase din regiune ADS, în cazul în care sistemele pilot de colectare selectivă vor fi înfiinţate, nu există nici o colectare selectivă în regiune.

Figura 4: Acoperirea de colectare în regiunea ADS

Deşeuri vor continua să fie colectate in zonele urbane, exindandu-se serviciul de colectare la 100% din populatie. Numărul existente de containere va creste. Este de dorit să fie înlocuite vehiculele de colectare şi adăugate vehicule noi pentru sistemul urban de colectare a deşeurilor. Colectarea selectivă va fi furnizată în zonele private ale principalelelor oraşe. Aceasta se va face pe 4 fracții, urmând modelul care deja este implementat în cadrul unor proiecte pilot din regiune. Aceste proiecte pilot au la baza colectarea selectivă pentru PET, Hârtie, Sticlă și alte deșeuri.

Cat privește frecvența activității de colectare a deșeurilor, este de recomandat un model de colectare de două ori pe săptămână în cadrul blocurilor locative și o dată pe săptămână pentru casele din mediul urban,  pentru utilizarea la maximum de eficiență a utilajelor și a echipamentelor. 

În zonele rurale colectarea deşeurilor va fi introdusă treptat, corientîndu-se în primul rînd la acele sate, care practică o combinaţie a următorilor factori:
- Depozitele locale de eliminare a deşeurilor au fost desemnate  pentru închidere de urgenţă,
- Este posibil din punct de vedere logistic să se conecteze  la o staţie de transfer cu condiţii acceptabile de drum (infrastructură). 
Frecvenţa de colectare în zonele rurale vor fi nu mai mult de 1 dată la două săptămâni. Va fi încurajată compostarea la domiciliu în zonele rurale. Ca soluție pentru reciclare, este de preferat ca în zonele rurale să se creeze centre de reciclare sau la stațiile de transfer să existe asemenea facilități.

Agenţia de Dezvoltare Sud va sprijini municipalităţile în îmbunătăţirea serviciilor lor de colectare a deşeurilor. Se va pune accentul pe armonizarea standardelor şi îmbunătăţirea eficienţei. Deşeurile colectate ar trebui să fie luate fie direct de la site-ul cel mai apropiat de eliminare adecvată, sau de la o statie de transfer pentru transferul ulterior într-un site mai îndepărtat pentru eliminare finală.

Introducerea sectorului privat în operaţiunile serviciilor de gestionare a deşeurilor poate îmbunătăţi concurenţa şi eficienţa acestora. Opţiunea de contractare a sectorului privat în serviciile primare şi secundare de colectare, ar trebui să fie luate în considerare de către municipalităţi. Zonele pilot pentru contractarea serviciilor de colectare a deşeurilor vor fi stabilite.

Dezvoltarea sistemelor de reciclare a materialelor în regiunea pilot este o prioritate. Economia de recuperare oferă de lucru unui mare număr de şomeri, totodată joacă un rol important în reducerea cantităţii de deşeuri care necesită colectarea, transportul şi eliminarea de către municipalităţi. Ca rezultat direct al reducerii volumului de deşeuri destinate eliminării finale prin recuperare a materialelor reciclabile, durata de viaţă a depozitelor de deşeuri care deservesc municipiile în regiune va fi extins, ceea ce, duce la formarea economiilor în municipalităţi, printr-o cerinţă redusă pentru investiţii în facilităţi noi.

Sistemul actual de recuperare a materialelor şi reciclare, în Regiunea de Dezvoltare Sud este condusă de piaţă şi este cel puţin parţial efectuat la locurile de depozitare (de multe ori de către necrofagi). Se consideră drept o prioritate organizarea, controlul şi eliminarea treptată a deşeurilor adunate la locurile de depozitare. În scopul efectuării acestui lucru, strategia promovează creşterea valorificării deşeurilor şi a reciclării materialelor prin formalizarea activităţii de evacuare la locuri modernizate de depozitare.

Gradul de reciclare  va fi puternic influenţat de mărimea pieţei pentru produsele fabricate din materiale reciclate, precum şi de capacitatea sectorului de recuperare a materialelor, pentru a satisface această cerere pe piaţă. Agenţia de Dezvoltare Sud va promova, prin campanii de educare şi sensibilizare a publicului, asimilarea produselor cu un conţinut ridicat de reciclare, va oferi sprijin pentru sectorul existent de recuperare a materialelor şi va încuraja crearea facilităţilor locale  pentru reprocesarea materialelor.

În conformitate cu cerinţa de îmbunătăţire a standardelor de colectare a deşeurilor în regiunea pilot şi pentru a dezvolta facilităţile regionale de eliminare, staţiilor de transfer a deşeurilor  vor deveni o parte esenţială a dezvoltării infrastructurii din regiune. Pentru ca aceste staţii să funcţioneze eficient, vehicule de compactare vor deveni mult mai potrivite pentru colectarea deşeurilor în mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Sud. Agenţia  de dezvoltare în regiunea pilot va colabora strîns cu administraţiile municipale unde serviciile de colectare sunt revizuite şi vehiculele corespunzătoare sunt folosite pentru a ajuta la dezvoltarea sistemului regional de gestionare a deşeurilor. În timp ce regionalizarea este un obiectiv strategic în ADS, Republica Moldova, preferă o abordare pe etape de regionalizare. În perioada acestei strategii, de până la 2025, se preconizează ca in prima etapa, pana in 2015 vor fi dezvoltate depozite intercomuncale prin imbunatatirea si marirea capacitatii unor depozite comunale, urmand ca pana in 2020 un număr maxim de 7 depozite regionale sa fi funcţionale impreuna cu un set de staţii de transfer medii şi locale, ca in cele din urma pana in 2025 3 depozite regionale si un sistem alcatuit din statii de transfer sa  înlocuiasca mai mult de 200 locuri de depozitare a deşeurilor. Exista 2 tipuri de staţii de transfer luate în considerare în opţiunile strategice. Staţii de transfer mici cu o capacitate de 10 metri cubi pe container şi staţii de transfer medii cu capacitatea de 40 metri cubi pe container. O lista detaliata cu toate statiile de transfer propuse si cu locatiile acestora decise in urma seminarului organizat in luna Iulie 2011 poate fi găsită în documentul anexat acestei strategii intitulat Raport cu privire la opțiunile tehnice pentru gestinarea deșeurilor in Regiunea Sud Moldova. 

O parte a deşeurilor de  îngrijire a sănătăţii (medicale) (de la spitale si clinici, etc) pot fi infecţioase şi necesită colectare separată şi eliminare. Generatoare de deşeuri medicale ar trebui să asigure separarea, colectarea şi tratarea deşeurilor lor periculoase, în conformitate cu ghidul Ministerului Sănătăţii. Generatorii acestor deşeuri trebuie să ia măsuri în sediile lor, pentru segregarea şi depozitarea în siguranţă a acestor deşeuri.

O companie specializată în tratarea acestor deșeuri va fi contractată de către autoritățile abilitate. Deșeurile medicale vor fi incinerate sau, tratate corespunzător pentru a putea fi total dezinfectate înainte de depozitare (de exemplu in autoclave sau cuptoare cu microunde) .

Există o necesitate de a separa fluxurile de deşeuri cu potenţial dăunător din DMS, limitând astfel eventualele efecte negative asupra mediului la depozitele de deşeuri. În conformitate cu creşterea numărului de staţii de reciclare în întreaga regiune-pilot, este necesar să fie desemnate "puncte de colectare”, care să fie disponibile pentru fluxurile periculoase de deşeuri (baterii, anvelope, lămpi cu mercur, etc), astfel încât aceste fluxuri de deşeuri să poată fi tratat separat.

Deșeurile din agricultură sunt cel mai des asociate cu gunoiul de grajd dar acestea includ și: resturi din așternutul folosit la animale și scurgerile lichide, resturi de măncare de la animale, apă uzată folosită la ferme, etc. Aceste tipuri de deșeuri se pot folosi de obicei ca și fertilizatori, aplicându-se direct, sau după tratarea lor,  pe sol.

Gunoiul de grajd reprezintă o cantitate însemnată din totatul de deșeuri agricole și , de obicei, ajunge ca să fie depozitat pe gunoiști. Această strategie vizează ca pana la sfarsitul anului 2013, acest tip de deșeu să nu mai ajungă  pe gunoiștile existente și să fie tratat corespunzător. Cea mai folosită metodă pentru a tratarea lui este compostarea, fie prin sistem individuale fie în cadrul unei stații de compost.

Deşeurile din construcţii şi demolări sunt raportate a fi de aproximativ 21% din fluxul de deşeuri, care în prezent sfârşesc în site-uri de eliminare a deşeurilor municipale în raionul Basarabeasca. Acest lucru pare să fie reprezentativ pentru toată regiunea. Anumite deşeuri, cum ar fi solul sau deşeurile din construcţiile zdrobite ar putea fi utilizate pentru închiderea spaţiilor de eliminare, desemnate pentru închidere, sau pentru acoperirea periodică a deşeurilor în straturi la site-urile  modernizate. Deşeurile de construcţie pot conţine substanţe periculoase, cum ar fi azbestul şi tencuiala, care sunt o sursă potenţială de impact asupra mediului şi sănătăţii umane

Pentru stabilirea unui sistem de management al deșeurilor din construcții și demolări este nevoie de desemnarea unui spațiu adecvat tratării acestora. Cel mai optim loc pentru aceasta este o gunoiște. Deși spațiul necesar pentru tratarea acestor tipuri de deșeuri nu poate fi clar definit, trebuie să se țină seama de următoarele aspecte care trebuie să existe:

- O zonă pentru spargerea și separarea fracțiilor din cadrul acestor tipuri de deșeuri

- O zonă pentru depozitarea temporara a fracțiilor care pot fi reutilizate

- O zonă pentur depozitarea finală a deșeurilor care nu pot fi reutilizate.

Pentru creșterea eficienței de tratare a acestor deșeuri, autoritățile pot cere companiilor mari de construcții efectuarea separării materialelor reciclabile direct in zonele unde efectuează lucrări. Avizele de construcție ar trebui să cuprindă și prevederi clare cu privire la responsabilitatea constructorilor de a gestiona deșeurile de construcții intr-un mod adecvat.

De asemenea, in mediul urban, este absolut necesar existența unor containere de 4 m3 sau mai mari, pentru a colecta deșeurile de construcție și demolari provenite de la locuințe.

## Tratarea şi eliminarea deşeurilor

Tratarea şi eliminarea  eficace a deşeurilor  este o componentă esenţială a serviciilor de gestionare a deşeurilor şi una care influenţează sănătatea publică, protecţia mediului şi a peisajului urban.

Având în vedere resursele financiare disponibile limitate, este important pentru îmbunătăţirea sistemului existent de colectare, transport şi de eliminare, să fie accesibile. Deoarece eficacitatea  sistemului de gestionare a deşeurilor municipale solide creşte şi economia se dezvoltă, pot fi introduse sisteme mai sofisticate.

Eliminarea treptată "dumping" si inlocuirea cu poligoane de gunoi controlate, reprezintă o prioritate în regiunea-pilot pentru a proteja mediul înconjurător. Această abordare ar trebui să fie completată de un obiectiv pe termen lung de plaseare a practicilor de gestionare a deşeurilor în continuare spre ierarhia de gestionare a deşeurilor.

Depozitarea sanitară (prin care deşeurile sunt eliminate într-un mod controlat pentru a minimiza impactul asupra mediului şi sănătăţii publice) va fi adoptat ca metoda majoră de tratare şi de eliminare  a deşeurilor  pentru regiune. Proiectarea şi funcţionarea depozitelor de deşeuri va reflecta atât standardele sanitare şi  de mediu  din Moldova  şi standardele UE (şi cele mai bune practici internaţionale).

În regiune nu există instalaţii de tratare a deşeurilor, altele decât ariile de eliminare a deşeurilor. Aceste arii sunt create ad-hoc, fără a fi disponibile măsuri de protecţie a mediului. În total 256.6 ha sunt afectate de ariile de eliminare, care sunt incluse în registru pregătit în timpul analizei de bază pentru această strategie.

Tabelul 5: Numărul şi suprafaţa ariilor de eliminare a deşeurilor.

| Raion | Populaţia 2010 (mii) | # ariilor de eliminare | Suprafaţa totală (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stefan Voda | 72,3 | 19 | 29,2 |
| Causeni | 92,6 | 27 | 54,6 |
| Basarabeasca | 29,4 | 9 | 5,7 |
| Leova | 53,8 | 24 | 24,1 |
| Cantemir | 63,1 | 29 | 22,3 |
| Cahul | 124,4 | 39 | 49,7 |
| Cimislia | 62,2 | 26 | 45,5 |
| Taraclia | 44,4 | 18 | 25,5 |
| SDA | 542,2 | 191 (nici o ată nu a fost disponibilă pentru 3 arii) | 256,6 |

În urma consultării cu actorii implicați în procesul de elaborare a strategiei, a fost definită opțiunea tehnică preferată pentru regionalizarea graduală a regiunii, prin realizarea in prima fază a 3 depozite sub-regionale. Analiza completă a optiunilor strategice tehnice este prezentată în cadrul Anexei XXX la acest document , anexă cu titlul Raport cu privire la opțiuni tehnice strategice pentru gestionarea deșeurilor in regiunea Sud Moldova.

Un buget suficient operaţional este necesar pentru a asigura că ariile sanitare ale depozitelor de deşeuri sunt operate în mod eficient şi proiectele de investiţii capitale pentru eliminarea deşeurilor sunt durabile. Agenţia de Dezvoltare Sud va investiga sursele de finanţare şi va discuta metodele îmbunătăţite de recuperare a costurilor, cu autorităţile municipale respective.

În scopul maximizării eficienţei serviciilor de eliminare a deşeurilor, revizirea sistemului naţional de clasificare a deşeurilor (nu în ultimul rând aproximarea lui cu cel utilizat în cadrul UE), fiind elaborat în cadrul proiectului "Guvernarea deşeurilor - IEVP Est", va fi elaborat un tratament adecvat şi / sau soluţii de eliminare vor fi aplicate la diferite fracţiuni ale fluxului de deşeuri din regiune pilot.

Din cauza costurilor prohibitive în ansamblu, dezvoltarea tehnologiei de incinerare pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor în timpul perioadei Strategiei, nu vor fi încurajate ca un subiect-de-curs şi se vor limita la aplicaţii specializate numai în cadrul ADS. Incinerarea este o optiune potentială de tratare a deşeurilor de îngrijire a sănătăţii, cu toate acestea, pot exista alte tehnologii mult mai potrivite pentru a fi utilizate pentru tratamentul acestor fluxuri de deşeuri.

Strategia încurajează compostarea deşeurilor biodegradabile pentru a minimiza volumul de deşeuri care necesită eliminare la groapa de gunoi. Programe de compostare la sara pilot vor fi dezvoltate la o serie de depozite modernizate, şi Agenţia de Dezvoltare Sud va contribui la dezvoltarea unor pieţe securizate pentru produsele de compostare, fie pentru acoperirea depozitelor de deşeuri sau pentru utilizare în agricultură. Vor fi introduse programe pentru încurajarea compostării acasă, în special în zonele rurale.

Pe termen mai lung, Agenţia de Dezvoltare va sprijini dezvoltarea "facilităţilor de management integrat al deşeurilor", care combină depozitele de deseuri cu reciclarea la scară mică şi compostarea la faţa locului. Obiectivul strategiei privind deşeurile este de a dezvolta un sistem integrat de gestionare a deşeurilor, care combină colectarea deşeurilor, transportarea şi eliminarea lor, cu tehnologii corespunzătoare pentru recuperarea, reciclarea şi tratarea deşeurilor într-un mod rentabil.

Agenţia de Dezvoltare Sud, împreună cu administraţiile municipale, va revizui periodic fezabilitatea diferitelor optiuni de tratament şi vor testa validitatea oricărei abordări fezabile prin realizarea studiilor pilot care, în caz de succes, pot fi aplicate şi / sau replicate în oraşe ​​/ nivel municipal.

Analiza opțiunilor strategice pentru fiecare subregiune este prezentata in documentul Raport cu privire la opțiuni tehnice strategice pentru gestionarea deșeurilor in regiunea Sud Moldova, care este parte integranta din aceasta strategie. Anexa XXX cuprinde in totalitate acest document unde sunt prezentate in detaliu toate opțiunile tehnice pentru fiecare sub-regiune si pentru deșeurile speciale.

# Recuperarea costurilor şi a finanţelor

Standardele actuale de gestionare a deşeurilor în întreaga regiune-pilot, în special, de eliminare a deşeurilor, sunt inacceptabile. Pentru a îmbunătăţi aceste standarde, sunt necesare investiţii semnificative de capital. Iinvestiţiile de capital în serviciile de gestionare a deşeurilor trebuie să crească în următorii 20 de ani. Orice investiţie nouă de capital în instalaţiile de gestionare a deşeurilor trebuie să fie durabile din punct de vedere financiar şi nivelele taxelor stabilite în cadrul strategiei de recuperare a costurilor vor juca un rol-cheie în susţinerea investiţiilor de capital. Costurile de operare, de întreţinere şi amortizare vor fi pe deplin acoperite din taxele de utilizare. Aceasta va fi esenţial pentru a asigura faptul, că un ciclu scăzut de investiţii şi servicii de proastă gestionare a deşeurilor, nu reapar pe termen lung.

Sursele de investiţii vor fi solicitate din partea autorităţilor naţionale şi regionale, donatorii externi şi băncile de dezvoltare, sectorul privat, sau o combinaţie a acestor surse.  ADS va investiga sursele de finanţare şi va discuta metodele îmbunătăţite de recuperare a costurilor cu autorităţile municipale. Cu toate acestea, in urma unor investitii initiale, investiţiile periodice trebuie să fie generate de politici de recuperare a costurilor. Prin urmare, ADS va pregăti un program de investitii pentru a atrage investiţii în gestionarea deşeurilor. În plus, regulamentul va fi pregătit pentru a se asigura că un anumit nivel de investiţii este realizat de către furnizorii de servicii.

Furnizorii de servicii trebuie să îmbunătăţească gestionarea şi performanţa operaţională prin atingerea obiectivelor de planificare financiară şi obiectivele de performanţă elaborate de către serviciile de recepţionare a deşeurilor, inclusiv autorităţile municipale. În scopul îndeplinirii acestor obiective, este necesar ca toţi furnizorii de servicii să fie independenţi şi autonomi în luarea deciziilor operaţionale şi financiare, bazate pe acorduri contractuale clare cu toţi receptorii de servicii, inclusiv autorităţile municipale, care trebuie să fie sprijinite.

ADS va colabora cu toate părţile cheie interesate (atât la nivel naţional şi la nivel regional), pentru a adopta o politică de revizuire a managementului financiar şi a controlului, a asigura transparenţa şi responsabilitatea, precum şi a raţionaliza şi reglementa procesul de revizuire existent / tarifar ale furnizorilor de servicii şi ale autorităţilor municipale. Obiectivul este de a îmbunătăţi capacitatea prestatorului de servicii să efectueze planificarea pe termen lung, pentru a pregăti bugetele anuale, pentru a măsura şi urmări costurile de-a lungul timpului, pentru a îmbunătăţi controlul costurilor, a măsura performanţa şi pentru a calcula tarifele realiste. Autorităţile municipale vor adopta politici de care au nevoie prestatorii de servicii pentru a introduce planificarea financiară şi principiile de gestiune în conformitate cu practica comercială internaţională normală.Pentru a fi în măsură să facă acest lucru, ADS va lucra cu actorii-cheie pentru a oferi ghidarea necesară şi metodologia tuturor autorităţilor municipale şi furnizorilor de servicii. În plus, consolidarea capacităţilor va fi oferită pentru a permite furnizorilor de servicii şi autorităţilor municipale să adapteze ghiduri generale pentru situaţia locală şi să aleagă corect metodologia pentru dezvoltarea unui program pe termen lung de planificare financiară şi de stabilire a ratelor tarifare adecvate.

Sistemele de informare sunt necesare pentru a furniza datele necesare pentru a ajuta la formularea obiectivelor şi a planurilor de acţiune şi pentru a urmări progresul prin monitorizarea performanţelor odată ce planurile sunt puse în aplicare. Informaţiile financiare necesare pentru control, vor fi oferite în documentele de buget, contul bilanţului, declaraţiile de profit şi pierderi şi a fluxurilor de numerar.

Furnizorii de servicii vor adopta contabilitatea costurilor complete şi calcula costurile serviciilor bazate pe principii comerciale obişnuite. Preocuparea autorităţii de reglementare (autorităţile municipale) trebuie să fie de a se asigura faptul, că furnizorul de servicii funcţionează într-o manieră eficientă comercial, că cererile de  creştere a tarifelor sunt rezonabile şi reflectă în mod corect condiţiile reale cu care se confruntă întreprinderea care acţionează eficient şi care în mod continuu încercarea să minimizeze cheltuielile.  Autorităţile municipale fac obiectul prestatorilor de servicii auditul extern ale conturilor, pentru a asigura că tarifele sunt bazate pe costurile suportate numai în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de MDSM. 

Furnizorii de servicii vor formula tarife îmbunătăţite de recuperare a costurilor pentru diferite clase de utilizatori. Costurilor de recuperare ar trebui să fie introduse progresiv de-a lungul timpului, în tandem cu alte măsuri identificate în această strategie. Utilizatorii de servicii sunt de obicei dispuşi să plătească mai mult pentru îmbunătăţiri pe care sunt capabili să le perceapă şi nu vor dori să plătească mai mult, dacă îmbunătăţirile sunt făcure în tratarea sau eliminarea deşeurilor, care nu sunt atât de vizibile pentru utilizatori. Prin urmare, ar trebui să fie recunoscut, că un furnizor de servicii va fi în imposibilitatea de a funcţiona pe bază comercială în mod corespunzător, fără a primi injectii periodice de numerar de la guvern şi / sau subvenţii încrucişate al costului diverselor sale servicii.

Pentru a elabora un program de cheltuieli pentru gestionarea deşeurilor, prestatorii de servicii vor întreprinde un program pe termen lung de exerciţii de planificare financiară. Investiţiile viitoare şi costurile operaţionale vor fi estimate, ţinând cont de investiţiile preconizate, câştiguri planificării eficiente, creşterea acoperirii cu servicii şi variaţiile în cererea serviciilor.

Taxele pentru gestionarea deşeurilor pentru clienti, vor fi stabilite în bază financiară solidă. Va fi elaborată o politică unică, uniformă tarifar pentru servicii de eliminare a deşeurilor care acoperă întreaga zonă din regiunea de Sud. Tariful va lua forma unei taxe directe, venind fie ca un cont separat (industrie, comerţ), sau ca parte a taxei comunale (gospodării) adresate clientului. Ratele de plată vor fi diferite pentru fiecare tip de client, cum ar fi unităţile comerciale, întreprinderile, instituţiile şi gospodăriile.

În prezent există o politică de finanţare fragmentată pentru gestionarea deşeurilor în regiunea care nu este în măsură să susţină, sau singură să îmbunătăţească serviciile. Sursele de venit pentru gestionarea deşeurilor sunt o combinaţie de alocare bugetară şi comisionul perceput. Alocările bugetare provin de la bugetele locale, municipale şi variază între nimic, cum este cazul din Basarabeasca şi Cahul, şi care ajung la 25% din bugetul local, aşa cum este cazul din Căuşeni. În mod similar, nivelul taxelor pentru servicii este foarte diferit în diferite raioane.

Următorul tabl prezintă sistemul tarifar care este aplicat în raioanele din Regiunea ADS.

Tabelul 6: Tarife în regiunea ADS region în 2009

|  | Cimislia | Cahul | Cantemir | Leova | Basarabeasca | Causeni | Stefan Voda | Taraclia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pe cap de locuitor Pe lună MDL; Euro |  |  | 6.5; 0.39 |  | 8; 0.48 | 7.5; 0.45 |  | n/a |
| Gospodării MDL; Euro | 8; 0.48 | 11; 0.66 |  | 8; 0.48 |  |  | 8; 0.48 | n/a |
| Clădiri cu etaje MDL; Euro | 9; 0.54 | 6; 0.39 |  | 6; 0.39 |  |  | 8; 0.48 | n/a |
| Industria MDL/m3; Euro/ m3 | 90; 5.4 |  |  |  |  |  |  | n/a |
| Unităţi comerciale MDL/m3; Euro/ m3 |  |  |  |  | 118.7; 7.12 | 48; 2.88 |  | n/a |

În scopul taxei pentru deşeuri, mijloacele  industriale mici de producţie şi unităţile comerciale cum ar fi magazinele şi comerţul cu amănuntul. Cu toate acestea, taxele sunt de partea joasă, în comparaţie cu ţara vecină, România, în cazul în care taxele pentru fiecare gospodărie sunt aproximativ 2-5 euro pe lună, precum şi taxele pentru unităţile comerciale sunt de aproximativ 12-15 euro pe luna in functie de cantitatea de deşeuri generate în zona în care sistemele sunt doar parţial modernizate.

Costul mediu pe cap de locuitor pentru tratarea deşeurilor municipale în sistemul actual de lucrări, este de aproximativ 7 lei, care prezintă 42 de eurocenţi pe lună, ceea ce înseamnă că costurile sistemului actual sunt aproape recuperate complet.

Tabelul 7: Costurile pentru colectarea deşeurilor în 2009

| Costurile totale de gestionare a deşeurilor / 2009 | Cimislia | Cahul | Cantemir | Leova | Basarabeasca | Causeni | Stefan Voda | Taraclia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDL | 340000 | 2006337 | 290900 | 212630 | 356000 | 200000 | 389000 | n/a |
| EUR | 20400 | 120380 | 17454 | 12757 | 21360 | 12000 | 23340 | n/a |  |
| Populaţia | 16100 | 40700 | 6000 | 10900 | 12500 | 19900 | 8700 | 15000 |  |
| MDL/cap de locuitor/an | 21.12 | 49.30 | 48.48 | 19.51 | 28.48 | 10.05 | 44.71 | n/a |  |
| Euro/ cap de locuitor/an | 1.27 | 2.96 | 2.91 | 1.17 | 1.71 | 0.60 | 2.68 | n/a |  |

Pentru industrie, comerţ şi unităţile de îngrijire  a sănătăţii, sistemul de taxare şi plată vor fi negociate şi gestionate pentru diferite sectoare şi întreprinderi de la caz la caz, în conformitate cu clauzele contractuale stabilite, care funcţionează pe principiul de recuperare deplină a costurilor pentru aceste servicii. Furnizorii de servicii vor avea obiective operaţionale specifice de performanţă pentru a satisface  aceste contracte cu unităţile industriale, de comerţ şi de asistenţă medicală. Pentru instituţii, taxa de gestionare a deşeurilor va fi luată din bugetul anual alocat de către stat. Pentru gospodării, tarifele trebuie să fie stabilite la nivelul, care să asigure accesibilitatea şi echitatea socială.

Pentru gospodăriile individuale, rata taxei va fi calculată astfel, încît se va ţine seama de diferite niveluri de accesibilitate. Furnizorul de servicii va explora o gamă de opţiuni pentru a stabili rate diferite pentru gospodării în colaborare cu reprezentanţii comunităţii şi a guvernului (autorităţile municipale, inclusiv consiliile). Taxele vor creşte treptat, pentru a permite furnizorilor de servicii să introducă treptat consumatorilor taxe pentru recuperarea costurilor. Un program de 10 ani pentru creşterea taxei va fi elaborat şi pus la dispoziţia tuturor clienţilor, la cerere. Creşterea tarifelor pentru consumatorii casnici va fi, de asemenea, legată de obiectivele de performanţă pentru furnizorii de servicii.

În scopul extinderii serviciilor de gestionare a deşeurilor într-un mod eficient, eficace şi într-o manieră orientată spre utilizatori, prestatorii de servicii vor întreprinde exerciţii de relaţii cu publicul, inclusiv stabilirea dorinţei şi capacităţii de a plăti pentru serviciile noi şi cele îmbunătăţite, de la diferite grupuri de utilizatori. Combinaţia unei performanţe îmbunătăţite şi ajustate a serviciilor  pentru anumiţi clienţi şi arii, vor forma baza pentru punerea în aplicare a strategiei de recuperare a costurilor.

ADS va colabora cu municipalităţile pentru a revizui şi armoniza diferite politici de colectare a taxelor. Furnizorii de servicii vor contracta serviciile lor de colectare a veniturilor la companii publice de colectare a taxelor (servicii pentru clienţi). Este recomandata facturarea si colectarea platilor impreuna cu o factura de utilitati cum ar fi factura de energie electrica. Contractorii vor putea să reţină un procent din taxa de colectare pentru acoperirea costurilorlor. Vor fi luate măsuri pentru a asigura, că furnizorii de servicii sunt plătiţi în conformitate cu clauzele contractuale, indiferent de problemele întâmpinate de către contractori şi administraţia municipală în colectarea veniturilor şi în procesul de plăţi compensatorii. Acest lucru va îmbunătăţi eficienţa şi operaţiunile activităţilor de colectare a veniturilor pentru servicii.
Coarea veniturilor

Gradul de reciclare în economie va fi puternic influenţat de dimensiunea pieţei pentru produsele fabricate din materiale reciclate, precum şi capacitatea sectorului de recuperare a materialelor, pentru a satisface această cerere pe piaţă. ADS se va consulta cu părţile interesate la nivel naţional şi local, pentru a pune în aplicare politicile preferenţiale şi campanii de sensibilizare a opiniei publice şi de educaţie, pentru a promova recuperarea materialelor reciclabile, adoptarea produselor cu un conţinut ridicat de reciclare şi să ofere sprijin pentru sectorul de recuperare a materialelor existente. Aceste stimulente pot include sprijin pentru investiţii, scutiri de impozit / taxe, sau restituiri a cheltuielelor.

# Conştientizarea publicului

Publicul este clienul major al serviciilor de gestionare a deşeurilor municipale solide, dar numai o mică parte din aceşti clienţi sunt de obicei conştienţi de ceea ce se întâmplă cu deşeurile, şi în ce măsura servicii sunt furnizate de către municipalitate. Mai mult, există adesea o limitată de conştientizare a potenţialului impact asupra sănătăţii, siguranţei, şi a impactului de mediu asociate cu managementul slab al deşeurilor sau despre beneficiile de reciclare şi conservarea resurselor. Agenţia de Dezvoltare Sud (ADS) va sprijini dezvoltarea sensibilizării opiniei publice şi a campaniei de educare a populaţiei, pentru a încuraja o mai mare participare a publicului la serviciile municipale de deşeuri şi de a schimba percepţiile lor privind producerea deşeurilor şi gunoaielor.

Obiectivele ADS pentru programele de conştientizare a opiniei publice şi educare (PA & E) pentru MDS sunt;
• informarea publică despre noile metode de gestionare a deşeurilor şi cerinţe acestora
• obţine sprijin din partea publicului pentru iniţiativele MDMS
• îmbunătăţirea profilului MDMS.

ADS va dezvolta un sondaj de practici şi / sau gradul de conştientizare a problemelor de gestionare a deşeurilor în rândul publicului larg, ca un prim pas în informarea comunităţii, că acţiunile sunt întreprinse pentru a îmbunătăţi situaţia existentă în paralel cu dezvoltarea serviciilor de colectare îmbunătăţită, reciclare şi eliminare.

Informînd publicul despre îmbunătăţirile care sunt întreprinse, necesitatea de a îmbunătăţi serviciile, din cauza motivelor de sănătate şi de mediu, va permite, de asemenea, recuperarea îmbunătăţită a costurilor pentru a finanţa serviciul.  ADS, în parteneriat cu autorităţile municipale vor efectua o serie de anchete privind  "dorinţa de a plăti", pentru a determina nivelul tarifelor pe care publicul larg este pregătit să le plătească pentru îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor.

Campaniile de CP & E, vor juca un rol semnificativ în promovarea prevenirii deşeurilor în ambele cazuri, proprietăţi individuale şi comerciale în întreaga regiune pilot. Scopul pe termen lung fiind acela de a stabiliza producţia de deşeuri şi a limita astfel, necesitatea pe termen lung de a construi numeroase facilitati noi.

Părţile interesate la atelierul de informare din noiembrie 2010, a stabilit o prioritate pentru elaborarea unui program de conştientizare şi de educare a publicului pentru ADS, în sprijinul strategiei MDMS şi a fost propusă abordarea integrată a managementului deseurilor solide. Având în vedere resursele limitate disponibile, va fi important ca campania să se concentreze pe grupuri cheie ale părţilor interesate.

Cele patru grupuri-ţintă, care vor fi consultate şi informate sunt: ​​-

• Cetăţenii şi gospodarii, inclusiv: copiii, populaţia activă şi oamenii de pe lîngă casă (casnicii, pensionari, precum şi şomeri).
• Profesorii sunt actori-cheie, care pot contribui la întărirea şi răspândirea mesajului îmbunătăţit privind MDMS în regiunea pilot. Copiii pot fi vizaţi prin încorporarea bunelor practici de MDMS în programa şcolară.
• Grupurile de voluntari, comunitare şi ONG-uri: multe ONG-uri şi grupuri comunitare pot juca un rol în implementarea strategiei, fie prin iniţiative locale sau prin consolidarea capacităţii şi instruirea pe problemele de MDMS.
• Spitale: necesitatea modificărilor semnificative a practicilor curente de manipulare a deşeurilor medicale a fost identificată. Sensibilizarea şi formare profesională, în special a personalului spitalelor, va fi un element cheie în asigurarea livrării cu succes a îmbunătăţirilor.

În termen scurt, ADS pune accentul pe creşterea profilului problemelor de gestionare a deşeurilor prin:

• Comunicarea efectelor negative ale proastei gestionări a deşeurilor (de exemplu, sănătate, mediu şi progresul economic). Acest lucru ar trebui să încurajeze publicul să contribuie la îmbunătăţiri în sistem;
• Concentrându-se asupra aspectelor pozitive ale bunelor practici de gestionare a deşeurilor (de exemplu, străzi şi curţi curate, reducerea riscurilor pentru sănătate, eliminării deşeurilor în manieră nepoluantă, reducerea la minimum a deşeurilor şi economiile asociate a energiei şi resurselor şi reciclarea deşeurilor). Acest lucru va ajuta să fie generată o atitudine mai pozitiva a MDMS şi a genera sprijin din partea publicului, necesar îmbunătăţirilor în MDMS;
• Crearea unei identităţi pentru gestionarea deşeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud. Măsuri mici, cum ar fi o siglă pe cosurile de gunoi si camioanele de colectare a deşeurilor, de exemplu, orice rezultate ale municipalităţii, vor contribui la creşterea profilului de gestionare a deşeurilor;
• Conturarea rolurilor şi responsabilităţilor părţilor publice interesate şi altele, pentru a contribui la atingerea obiectivelor strategiei. Va fi posibilă participa lor mai deplină la procesul de planificare, în cazul în care înţelegerea cum MDMS afectează viaţa lor;
• Demonstrarea beneficiilor reciclării şi furnizării informaţiilor cu privire la materialele care ar trebui să fie reciclate, unde cele mai bune staţii de reciclare sunt amplasate, cea mai bună formă de materiale reciclabile (adică e mai bine pentru ei să fie separate în gospodăriil, înainte de a fi amestecate cu alte tipuri de deşeuri), etc;
• Furnizarea informaţiilor privind motivul pentru care au fost făcute modificări în sistemului de gestionare a deşeurilor şi beneficiile asociate acesteia (de exemplu, capace pentru containere pentru a reduce riscurile pentru sănătate şi mirosurile, noi vehicule de colectare a deşeurilor pentru a îmbunătăţi eficienţa, etc); şi
• Demonstrarea tuturor grupurilor relevante de părţi interesate, a necesităţii de investiţii şi, prin urmare, necesitatea unui cadru îmbunătăţit de recuperare a costurilor şi creştere a tarifelor.

Programe de PC & E vor fi strâns legate de îmbunătăţirea serviciilor actuale, modificări sau studii pilot puse în aplicare de către ADS şi prioritizate în legătură cu disponibilitatea financiară.
 
Pe termen lung, este foarte important ca publicul să fie pe deplin informat cu privire la planurile de gestionare a deşeurilor în întreaga regiune-pilot, va fi cunoscut cine trebuie contactat dacă există întrebări cu privire la gestionarea deşeurilor (prin intermediul unei linii de ajutor privind gestionarea deşeurilor, de exemplu) şi prin conştientizarea îmbunătăţită a problemelor MDMS şi a serviciilor, furnizarea serviciilor de gestionare a deşeurilor în întreaga regiune pilot va fi pe o bază mai durabilă.

ADS îşi dă seama că, eventual, cel mai important factor care influenţează gradul de acceptabilitate al unei arii propuse (sau instalaţii), este apropierea sa de zonele rezidenţiale. Acţiunile comunităţii locale pot afecta în mod semnificativ dezvoltarea şi exploatarea unui depozit de deşeuri. Participarea părţilor interesate în selectarea depozitul de deşeuri este importantă, şi, astfel, ADS va efectua un exerciţiu de consultare a ceea ce se referă la propunerile de dezvoltare ale facilităţilor depozitului de deşeuri.

ADS va căuta finanţare pentru a elabora un program de rulare a activităţilor de implementare a CP & E în întreaga comunitate. Activităţile cu costuri reduse de CP & E vor fi continuate pe termen scurt. Activităţile cu costuri reduse includ tehnici de educare a maselor, cum ar fi articole în ziare, comunicatele de presă, anunţuri publice în sistemele comunitare de informare, la radio şi televiziune, educaţie în şcoli (bazându-se pe programele de educaţie privind mediul, care sunt deja în vigoare), precum şi difuzarea informaţiilor prin intermediul reuniunilor şi evenimentelor la nivelul comunităţii.

ADS va asista în elaborarea documentelor de orientare pentru operatorii de gestionare a deşeurilor şi administratori cu privire la practicile ecologice de gestionare a deşeurilor, pentru a ajuta la împărtăşirea "celor mai bune practici” în întreaga regiune pilot.

ADS va facilita, de asemenea, stabilirea programelor de gestionare a deşeurilor şi de dezvoltare, ca un aspect cheie al consolidării capacităţilor şi încurajării dezvoltării profesionale în domeniul gestionării deşeurilor solide în regiune.

# Implementarea strategiei

Sub-secţiunile anterioare ilustrează aspecte largi care trebuie să fie abordate în îmbunătăţirea sistemelor de gestionare a deşeurilor. Nu este posibil să fie abordate toate aceste aspecte într-o perioadă scurtă de timp, mai degrabă dezvoltarea sectorului va fi o sarcină continuă şi prin urmare, strategia a fost elaborată pentru a cuprinde o perioadă de 15 ani în confirmarea acestui fapt.

Reflectând această realitate, este esenţial ca să fie definite priorităţile şi problemele să se rezolve într-o manieră pas-cu-pas.

Sunt evidenţiate cinci domenii majore de atenţie:

• Dezvoltarea instituţională de control şi înregistrare
• Colectare şi reciclarea deşeurilor 
• Eliminarea deşeurilor
• Finanţe şi tarife
• Sensibilizarea opiniei publice

În următoarele paragrafe, fiecare din aceaste domenii va fi prezentat, incluzându-se și tabele corespunzătoare cu măsurile necesare pentru o implementare corectă si eficientă a sistemului integrat de gestionare a deșeurilor în Regiunea Sud Moldova. Fiecare tabel va include și estimarea duratei de implementare și instituția/instituțiile responsabile pentru implementarea măsurilor, precum și costul estimativ total pentru acele măsuri. Anexa XXX include o lista detaliata a costurilor anuale aferente fiecărei măsuri.

Activităţile prioritare pentru dezvoltarea instituţională de control şi înregistrare sunt:

• Stabilirea temeiului juridic pentru punerea în aplicare a strategiei;
• Stabilirea organizaţiei regionale de gestionare a deşeurilor;
• Consolidarea controlului asupra depozitării ilegale; şi
• Angajarea personalului şi formarea profesională continuă.

|  | Măsura | Durata | Responsabil | Total Costuri estimative (mii EURO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilirea temeiului juridic pentru punerea în aplicare a strategiei |
| 1 | Dezvoltare și aprobarea noii legi a Deșeurilor | 2011 | Ministerul Mediului |  |
| 2 | Dezvoltare și aprobarea legii Serviciilor Publice | 2011 | Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 3 | Dezvoltare și aprobarea legii Achizițiilor Publice | 2011 | Ministerul Finanțelor |  |
| 4 | Aprobarea Normelor Tehnice de colectare, depozitare și tratare a deșeurilor | 2012 | Ministerul Mediului |  |
| 5 | Aprobarea și implementarea normelor interne de aplicare a legii deșeurilor | 2012 | Ministerul Mediului |  |
| 6 | Dezvoltarea și aprobarea legislației cu privire la avize și autorizații pentru funcționarea sistemul de gestionare a deșeurilor | 2012 | Ministerul Mediului |  |
| 7 | Dezvoltarea și aprobarea legislației cu privire la responsabilitatea producătorului | 2014 | Ministerul Mediului |  |
| 8 | Dezvoltarea și aprobarea legislației specific pe deșeuri (Echipamente electrice și electronice, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri animaliere, etc.) | 2014 | Ministerul Mediului |  |
| 9 | Aprobarea noului clasificator al deșeurilor | 2011 | Ministerul Mediului |  |
| 10 | Dezvoltarea și aprobarea legislației pe deșeuri la nivel regional | 2012 | Consiliile Raionale |  |
| 11 | Dezvoltarea și aprobarea Master Planului pe gestionarea deșeurilor in regiunea Sud Moldova | 2012 | Consiliile Raionale/ ARGD |  |
| 12 | Decizie locală/regional cu privire la aplasamentul noilor facilități de depozitare și transfer a deșeurilor. | 2012 | Consiliile Raionale |  |
| 13 | Decizii locale / raionale cu privire la sistemul de colectare a deșeurilor la nivel local | 2012 | Consiliile Raionale și Locale |  |
| Dezvoltarea și întărirea capacităților instituționale pentru gestionarea sistemului integrat de deșeuri |
| 1 | Crearea de structure sub-regionale pentru organizarea și managementul gestionării deșeurilor | 2012 | ADR,Consilii raionale, ARGD |  |
| 2 | Întărirea capacităților instituționale a fiecărei primării in domeniul gestionării deșeurilor | continu | ADR,Consilii raionale ARGD | € 50 |
| 3 | Întărirea capacităților instituționale ale companiilor active în domeniul gestionării deșeurilor la nivel local | continu | ADR,Consilii raionale ARGD | € 50 |
| 4 | Dezvoltarea de noi competențe la nivel local și regional pentru realizarea de inspectii și in domeniul licențierii in gestionarea deșeurilor | continu | ADR,Consilii raionale ARGD | € 50 |
| 5 | Dezvoltarea și implementarea unui program de instruiri la nivel regional si local | continu | ADR,Consilii raionale ARGD | € 50 |

Activităţile prioritare pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor includ:

• Implementarea sistemelor de colectare separată;
• Deschiderea pieţelor de materii prime secundare;
• Dezvoltarea infrastructurii de reciclare;
• Introducerea contractele de servicii şi specificaţii de performanţă, precum şi
• Introducerea concurenţei în domeniul serviciilor de colectare a deşeurilor.

Activităţile prioritare pentru eliminarea deşeurilor includ:

• Îmbunătățirea ariilor existente de depozitare;
• Închiderea ariilor existente de depozitare;
• Luarea deciziilor strategice privind ariile pentru viitoarele depozite regionale de deşeuri;
• Construirea primelor faze ale noilor depozite regionale de deşeuri; şi
• Dezvoltarea infrastructurii de transfer şi sprijin şi a reţelei  serviciilor de transport

|  | Măsura | Durata | Responsabil | Total Costuri estimative (mii EURO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studii de fezabilitate, proiectare si autorizatii |
| 1 | selectarea siturilor pentru facilitati | 2012 | ARGD | € 424 |
| 2 | studiu de fezabilitate, proiectare, proiectare detaliata | 2012-2015 | ARGD | € 2.542 |
| 3 | studiu evaluare de impact, obtinerea autorizarilor | 2013-2014 | ARGD | € 1.271 |
| Dezvoltarea sistemului fizic de gestionare a deseurilor |
| 1 | Sistemul de colectare primară și depozitare temporară în mediul urban | 2013-2021 | ARGD | € 1.956 |
| 2 | Sistemul de colectare primară și depozitare temporară în mediul rural | 2012-2021 | ARGD | € 2.052 |
| 3 | TOTAL colectare primară și depozitare temporară |  |  | € 4.008 |
| 4 | Colectare selectivă în mediul urban | 2013-2021 | ARGD | € 1.003 |
| 5 | Colectare selectivă în mediul rural | 2013-2021 | ARGD | € 1.812 |
| 6 | Stații de sortare sub-regionale | 2021 | ARGD | € 735 |
| 7 | TOTAL reciclare |  |  | € 3.550 |
| 8 | Tratarea deșeurilor din construcții și demolări | 2016 | ARGD | € 759 |
| 9 | Compostare în stații specializate | 2013-2021 | ARGD | € 4.240 |
| 10 | Compostare individuală | continu | ARGD | € - |
| 11 | TOTAL tratare deșeuri speciale |  |  | € 4.999 |
| 12 | Gunoiști inter-municipale | 2012 | ARGD | € 1.063 |
| 13 | Transfer secundar la gunoiștile inter-municipale | 2012 | ARGD | € 500 |
| 14 | Gunoiști sub-regionale faza 1 | 2016 | ARGD | € 8.685 |
| 15 | Gunoiști sub-regionale faza 2 | 2021 | ARGD | € 7.742 |
| 16 | Stații de transfer | 2016 | ARGD | € 1.662 |
| 17 | Transfer secundar | 2016 | ARGD | € 1.585 |
|  | TOTAL transfer secundar și depozitare |  |  | € 21.238 |
|  | Reabilitare gunoiști existente vechi | continu | ARGD | € 5.000 |
|  | TOTAL Reabilitare gunoiști existente vechi |  |  | € 5.000 |
|  | Cheltuieli neprevăzute @10% |  |  | € 3.571 |
|  | GRAND TOTAL |  |  | € 42.365 |

Printre activităţile prioritare pentru finanţarea şi recuperarea costurilor se numără:

• Stabilirea politicii tarifare regionale;
• Asigurarea veniturilor pentru serviciile regionale de eliminare a deşeurilor;
• Asigurarea finanţării din sursele naţionale pentru implementarea şi dezvoltarea infrastructurii;
• Asigurarea finanţării din surse internaţionale, pentru implementarea dezvoltării infrastructurii, precum şi
• Standardizarea contabilizării costurilor şi a procedurilor de raportare financiară

|  | Măsura | Durata | Responsabil | Total Costuri estimative (mii EURO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dezvoltarea unui plan de investiții la nivel regional pentru gestionarea deșeurilor | 2011 | Consiliile raionale și locale | € 150 |
| 2 | Adoptarea unei legislatii specifice pentru tarifare pentru colectarea deseurilor | 2012 | Consiliile raionale și locale | € 100 |
| 3 | Dezvoltarea și aprobarea unui sistem de tarifare pentru depozitare si tratament a deșeurilor | 2012 | ARGD | € 50 |
| 4 | Realizarea unui studiu cu privire la nivel de aceptare a tarifelor din partea populației | 2012 | ARGD | € 150 |
| 5 | Realizarea unui studio cu privire la compoziția deșeurilor | 2012 | ARGD | € 220 |
| 6 | Atragerea de noi investitori | continu | ARGD |  |
| 7 | Maximizarea utilizării fondurilor disponibile la nivel național și regional | continu | ARGD |  |

Activităţile prioritare pentru sensibilizarea opiniei publice şi dezvoltare profesională sunt:

• Lansarea unei campanii mass media de conştientizare;
• Creşterea gradului de conştientizare a factorilor de decizie;
• Încurajarea participării şcolilor;
• Consolidarea capacităţilor; şi
• Dezvoltarea reţelelor profesionale.

|  | Măsura | Durata | Responsabil | Total Costuri estimative (EURO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea implementării campaniilor de informare prin mass-media | continu | ARGD |  |
| 2 | Desfășurarea unor campanii de conștientizare a publicului cu privire la gestionarea deșeurilor | continu | ARGD | € 100 |
| 3 | Dezvoltarea unor pagini web pentru fiecare operator de servicii de gestionare a deșeurilor | 2012 | ARGD | € 25 |
| 4 | Realizarea unui studio cu privire la nevoile de informare a publicului in domeniul gestionării deșeurilor | 2012 | ARGD | € 75 |
| 5 | Participarea la târguri, expoziții, seminarii, conferințe | continu | ARGD | € 50 |
| 6 | Introducerea subiectelor din cadrul domeniului de gestionare a deșeurilor în curricula școlară | continu | ARGD | € 150 |

După cum se poate observa din lista acţiunilor de mai sus - există 25 de activitati-cheie, care sunt considerate a fi prioritare. Stabilirea în continuare a acţiunilor prioritare, prin urmare este necesară, deoarece nu este posibil să se facă realizări substanţiale în toate domeniile într-o perioadă scurtă de timp.

Fiecare specialist în domeniu, va avea interpretări diferite privind ordinea de realizare a activităţilor. Este important să se folosească raţionamentul profesional colectiv în garantarea faptului că primele măsuri luate sunt critice  şi vor da rezultate. Matricile de luare a deciziilor pot fi folosite pentru a susţine procesul de luare a deciziilor colective în acest domeniu.

Cea mai importantă prioritate este "a obţine ceva de făcut". Fiind făcute doar dovezi vizibile ale îmbunătăţirilor - sau bazele pentru aceste îmbunătăţiri fiind ferm stabilite - va construi optimism şi angajament politic necesar pentru acţiuni suplimentare care urmează să fie susţinute şi rezultatele cu randament. Prea multe iniţiative eşuează fie din cauza aşteptărilor depăşite şi eforturilor insuficient concentrate.

# Text boxes

Eliminarea deșeurilor

Reciclarea şi recuperarea resurselor

Colectarea și transportarea deșeurilor

Managementul integrat al deseurilor

Structura instituțională

Date privind deșeurile

Participarea publicului

Obiective

Scopuri politice

Prognozarea populaţiei

PIB

Generarea deşeurilor

Prognozarea deşeurilor

Compoziţia deşeurilor

Reciclabile generate

Dezvoltarea instituţională

Tratarea şi eliminarea deşeurilor

Colectarea şi reciclarea deşeurilor

Implementarea strategiei

Informarea şi educarea publicului

Finanţarea şi recuperarea costurilor

Principiile dezvoltării instituţionale

Rolul şi responsabilităţile instituţionale

Cooperarea inter-municipială: Colectarea deşeurilor

Cooperarea inter-municipală: Tratarea,

Rreciclarea şi Eliminarea deşeurilor

Prezentare generală

Sistemul de colectare a deşeurilor în Regiunea ADS ar trebui să fie dimensionate în mod corespunzător astfel încât să poată obţine şi menţine:

• acoperire de 100 % populaţiei cu servicii de colectare a deşeurilor în mediul urban

- Pe termen scurt (2015)– acoperirea in zona de 15 – 20 km in jurul oraselor

- Pe termen mediu (2020) – acoperirea cu servicii de colectarea 100% in urban si 75% rural (cu populatie peste 500 locuitori)

- Pe termen lung (2025) - 100% în mediul rural (cu populatie peste 500locuitori)

- stabilirea sistemului de colectare selectivă a deşeurilorin orase şi a centrelor de răscumpărare pentru deşeurile reciclabile în zonele urbane

- • devierea maximă a deşeurilor biodegradabile din depozitele de deşeuri prin compostare la domiciliu sau la statii de transfer medii, sau prin folosirea unor fluxuri de deseuri pentru producerea de biogas in biodigestoare sau prin brichetare si folosirea ca combustibil;
• minimizarea cantităţii deşeurilor pentru eliminare;
• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin prevenirea depozitarii nereglementate a deşeurilor.

Colectarea deşeurilor în viitor şi a sistemului de transport în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova trebuie să asigure că:

• deşeurile sunt colectate şi transportate în  cel mai  eficient  mod din punct de vedere a costurilor;
• sistemul de colectare a deşeurilor este conceput în aşa fel, încât să poată maximiza eforturile de recuperare a resurselor ale administraţiei RDS şi pentru a reduce cantităţile de deşeuri pentru eliminare;
• serviciul este furnizat la un nivelaccesibil pentru a asigura durabilitatea sistemului de gestionare a deşeurilor.

Îmbunătăţirea performanţei serviciilor

Guvernarea în mediul urban

Protecţia sănătăţii publice

Extinderea acoperirii serviciilor

Participarea sectorului privat

Armonizarea standardelor serviciilor

Recuperarea materialelor şi reciclarea

Deşeuri medicale

Gunoiul de grajd

Staţiile de transfer

Deşeuri municipale periculoase

Deșeuri agricole

Deșeuri din Construcție și Demolari

Tratarea şi eliminarea deşeurilor

Depozitarea corespunzătoare a deşeurilor este esenţială pentru protecţia mediului şi a sănătăţii publice. Administraţia regiunii ADS este determinată să îşi continue eforturile pentru îmbunătăţirea activităţilor de eliminare a deşeurilor în regiune, în scopul reducerii impactului asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătatea publică din practicile actuală.

Strategia actuală stabileşte cadrul prin care strategia de depozitare în raion se va dezvolta prin:

• Ridicarea, modernizarea sau re-dezvoltarea ariilor de eliminare în regiune, conform registrului elaborat în timpul identificării datelor de bază;
• În termen scurt dezvoltarea depozitelor intercomunale la site-urile depozitelor care au in mod natural potential pentru a deserve mai multe commune in conditii de protective a mediului mai ridicate

• In termen mediu, pana in 2020, schimbarea de la mai mult de 200 de arii de eliminare neconforme spre un sistem care cuprinde aproximativ maxim-7 depozite de deşeuri şi un set de  statii  medii şi  locale de transfer

• Pe termen lung, pana in 2025, după epuizarea capacităţii de eliminare a ariilor re-amenajate, construirea sau extinderea depozitelor de deşeuri sanitare (de până la 3), în conformitate cu cele mai bune tehnologii disponibile ale UE pentru întreaga regiune.

Depozitarea sanitară

Tehnologii adecvate

Importanţa serviciilor

Eliminarea treptată

Compostare

Incinerare

Clasificarea deşeurilor

Investiţii capitale

Alte tehnologii

Facilităţi de gestionare integrată a deşeurilor

Compostarea

Incinerarea

Durabilitatea financiară

Viabilitatea financiară pentru gestionarea deşeurilor se referă la capacitatea sistemului de a oferi fonduri suficiente pentru a acoperi costurile pentru:

• realizarea obiectivelor de recuperare a sistemului; şi
• prevenirea riscurilor de mediu şi de sănătate.

Creşterea costurilor poate fi aşteptată ca urmare a:

• extinderii ariei de acoperire a colectării şi investiţii în infrastructura
• introducerea practicilor de protecţie a mediului în depozitele de deşeuri şi extinderea capacităţii depozitului de deşeuri
• tratarea fluxurilor periculoase de deşeuri

Durabilitatea financiară poate fi realizată prin intermediul

• reducerea / reţinerea creşterii costurilor
• stabilirea obiectivelor realizabile şi perioadele de tranziţie
• subvenţii încrucişate bine stabilite  

Solutiile tehnice propuse avînd în vedere dezvoltarea în continuare a sistemului în modul cel mai eficient din punct de vedere a costurilor, şi anume:

• echipament optimizat de colectare a deşeurilor (containere, vehicule) – pentru zonele urbane şi 50% din zonele rurale
• dezvoltarea centrelor de colectare şi recepţionare pentru deşeuri reciclabile
• sisteme optimizate de transport, inclusiv separarea deşeurilor şi transferul la locul de tratare finală / eliminare
• numărul/tipul optimizat al instalaţiilor de tratare / staţii de transfer / depozite de deşeuri

Furnizarea fondurilor urmează să fie asigurată de către
• creşterea graduală şi la preţuri accesibile a tarifelor pentru deşeurile menajere la niveluri crescute de recuperare a costurilor

• cereri de proiecte investiţionale înaintate donator naţionali şi internaţionali şi instituţiile de creditare şi programul de sisteme

Politicile de recuperare a costurilor

Surse de investiţii

Investiţii capitale

Serviciul de performanţă

Managementul şi controlul financiar

Sistemele de informare

Contabilitatea costurilor

Recycling Incentives

Colectarea veniturilor

Campanii de conştientizare şi educare a publicului

Informarea publicului

Schimbarea comportamentului

Creşterea profilului de gestionare a deşeurilor

Participarea publicului

Ghidarea

Dezvoltarea profesională

Finanţarea

Activităţile de implementare

Definirea priorităţilor

Dezvoltarea instituţională

Colectarea şi reciclarea deşeurilor

Eliminarea deşeurilor

Finanţe şi tarife

Conştientizarea publicului şi dezvoltarea profesională

Întreprinderea paşilor iniţiali